杭州市公安局富阳区分局交通警察大队道路交通组织建设及安全防控工程三期项目

项目编号：FYZC2017-89

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区体育馆路471号

目    录

第一章    招标公告……………………………………………… 3

第二章    投标人须知…………………………………………… 4

第三章    评标办法及评分标准…………………………………16

第四章    采购需求………………………………………………19

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………34

第六章    投标文件格式附件……………………………………37

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市公安局富阳区分局交通警察大队委托，现就“杭州市公安局富阳区分局交通警察大队道路交通组织建设及安全防控工程三期项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2017-89

二、项目名称：杭州市公安局富阳区分局交通警察大队道路交通组织建设及安全防控工程三期项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：道路交通组织建设及安全防控工程三期项目，包括交通标志工、交通标线、管道预埋及电源接入、智能交通系统等。（详见采购需求）

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、投标报名：

1.报名时间：2018年3月13日至2018年3月20日（双休日及法定节假日除外）。

上午 8：00—11：00；下午 13：30—16：30。

2.报名地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼913室。

3.标书售价：免费。

4.提示：供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、报名时应提供以下资料：

1.提供符合要求的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

### 2.授权委托人的有效身份证复印件及法定代表人授权委托书。

八、投标截止时间和地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

1.投标截止时间：2018年4月4日 9时整。

2.投标地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼开标室。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2018年4月4日 9时整。

2.开标地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼开标室。

十、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心联系人：陈锋锋；

联系电话：0571-63155591；     传真：0571-63155597。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2018年3月13日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队道路交通组织建设及安全防控工程三期项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：汪晓军，联系电话：63431717。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 投标保证金：人民币23000元；按照投标人须知第三条（五）交纳。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2018年3月29日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 7 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件正本各壹份，副本各肆份。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政府网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 12 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将作无效标处理。 |
| 13 | 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 14 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金情形外，中标通知书发出后5个工作日内由银行自动无息退还至原账号。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：人民币：2264572元； |
| 18 | 投标文件有效期：90日 |
| 19 | 开标时请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

## 一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## （三）投标委托

授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

## （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

## （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

## （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。复印件需加盖单位公章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图(若有）；

（4）报价一览表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章，否则按无效标处理。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，在投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样，否则按无效标处理。

4.投标人应按资格文件、商务及技术文件、报价文件正本各壹份、副本各肆份分别编制并单独装订成册，三种文件必须分别密封封装并分别在封装物上注明“资格文件”、“商务及技术文件”和“报价文件”字样，且加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

5.投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；资格文件、商务及技术文件正副本中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

# 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

# （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，招标方对此不承担任何责任。

# （五）投标保证金

1.投标人应于相应的投标截止日期前交纳投标保证金并到帐。本项目投标保证金为人民币贰万叁仟元整。

2.投标保证金应以电汇、支票等银行转帐的形式交纳，不得使用现金。并在银行票据上注明项目名称和编号。

单位名称：杭州市公共资源交易中心富阳分中心政府采购保证金

开户银行：浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：201000066919719000002

3.保证金交纳后，请凭银行的受理回单到杭州市富阳区行政服务中心西侧附房一楼（杭州市富阳区体育馆路471号），浙江富阳农村商业银行投标保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”，并在开标时按要求出具 “投标保证金递交函”原件。

4.投标截止时投标保证金未到账的，应视为无效投标。

5.投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内由银行自动无息退还至原账号。

6.发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）投标人其他不按招标文件履行义务的行为。

# 四、投标文件的递交

投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（一）投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的袋封中。密封袋封口处应加盖公章，并在封装物上写明“开标前不得启封”字样。

（二）如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格文件或商务及技术文件或报价文件”（并注明项目编号和“开标前不得启封”字样）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（四）投标截止时间和有效时间

# 1.投标文件必须在招标方规定的投标截止时间前送达指定的开标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

# 2.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

1.各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3.主持人宣布开标期间的有关事项；

4.公证机构工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封资格文件、商务及技术文件，并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认；

5.资信及技术评审结束后，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

6.公布资信及技术评分后，公证机构工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封报价文件，并清点投标文件正本、副本数量，不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认，符合招标文件要求的进行公开唱标；

7.主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件正本中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录；

8.招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由唱标人、录标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

9.评标委员会对各投标人的报价文件进行审核；

10.评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

# 七、无效的投标

# 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

# （一）投标截止时间以后送达的投标文件；

# （二）未按规定密封、标记的投标文件；

# （三）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

# （四）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

# （五）未办理报名登记手续的或未按规定交纳投标保证金；

# （六）投标人未能提供合格的资格证明文件的；

# （七）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

# （八）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

# （九）投标报价超过预算的；

# （十）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

# （十一）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

# （十二）投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未装订、未密封、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十三）投标人所报单价超过投标前一日政府采购协议单价；

（十四）报价文件中有0报价的；

# （十五）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

# （十六）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

# （十七）出现影响采购公正的违法违规行为；

# （十八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

# （十九）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

# （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

# （四）因重大变故，采购任务取消的；

# （五）违反采购流程的。

# 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标商质疑，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

## 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金、质量保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标人向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

# （四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资格及技术得分＋价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

（一）商务价格评分（30分）

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2. 价格评分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资格及技术评分（70分）

1.资格及技术分的计算。

资格及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资格及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体方案的合理性 | 1.投标方案总体设计、建设方案、系统整合方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议,提供详细的本项目交通组织管理区域分布设计、前端设备详细设计方案；（0-4分） 2.根据城区治堵的需求，对项目建设系统中的产品选型，是否技术领先、安全严密、具有针对性。对项目推进过程中重点、难点技术环节有先进、合理的建议，措施得力；（0-3分） 3.系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合未来发展业务的要求；（0-3分） | 10 |
| 2 | 硬件性能及技术指标 | 1.根据本次投标主要产品的市场占有率酌情给分；（0-2分） 2.所投型号产品是否符合国家技术标准；（电警抓拍单元、全景高清摄像机、磁盘阵列、高清球机、移动式电子警察同时具备公安部检测报告的得5分，每少一个检测报告扣1分，扣完为止）（0-5分） 3.电警抓拍单元具有前排人脸增透、驾驶员在行驶中使用移动电话状态监测、驾驶员不系安全带监测、倾斜车牌号检测识别等功能；（以公安部检验报或产品彩页为准）（0-4分） 4.所投电警、高清球机、终端服务器、视频云存储磁盘阵列、交换机、移动式电子警察等主要产品技术参数证明材料，完全满足的得3分，不满足1项扣0.5分，扣完为止；（0-3分） 5.所投主要产品的具备常规系统功能外，额外实现的系统功能的实用程度，是否对富阳公安具备应用价值，根据提供功能的实用程度，每个功能酌情给分0-1分；（0-4分） | 18 |
| 3 | 现场演示讲解情况 | 1.现场演示本次建设智能交通系统实际应用效果，包括违停抓拍、单行线闯禁抓拍、机动车斑马线不礼让行人抓拍、移动电子警察抓拍等系统演示效果，根据每个系统演示效果酌情得0-1分；（0-4分） 2.分析富阳老城区交通现状、交通管理难点，目前的交通需求，并结合本次建设内容考虑如何应用创新技术提升交通组织管理、应急处置、系统后续运维等方面的效能；（0-3分） 3、结合公安交警已建卡口和电子警察资源、高清监控系统、中心机房的现状特点和存在问题，介绍本次建设各系统如何优化，新建系统如何无缝兼容现有平台的技术方案；（0-3分） 4.根据回答业主和专家的提问的实际情况；（0-2分） | 12 |
| 4 | 组织实施 | 1、投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性以及组织机构、工作时间进度表等，通过现场实际踏勘，调研，能够提供系统设计、方案设计等资料的；（0-3分） 2、针对本项目的工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划及劳动力安排计划；（0-2分） 3、有专业施工队伍、施工工具齐全；（0-2分） 4、针对本项目的确保安全生产、文明施工的技术组织措施；（0-2分） | 9 |
| 5 | 售后服务 | 1、投标人是否有较强的本地化服务能力，售后服务措施及工具是否齐全，是否有完善的应急响应机制等；（0-2分） 2、投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构、设备等情况；（0-2分） 3、投标人是否承诺质保期内安排项目经理驻场，确保建设及维保无缝衔接；（0-2分） 4、质保期内承诺每月一次对该路口机箱设备及机房设备进行整理、清洗、机箱温度、接电情况勘察；（0-2分） | 8 |
| 6 | 公司实力 | 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，横向对比给分；（0-3分） | 3 |
| 7 | 信誉 | 工商部门出具的企业信用等级AA及以上单位得2分；（0-2分） | 2 |
| 8 | 合理化建议 | 投标单位需对本项目建设内容和公安现有业务系统提出合理化建议，由业主和专家根据投标人针对本项目提出得合理化建议是否具有使用价值；（0-2分） | 2 |
| 9 | 类似案例和业绩 | 2014年1月1日以来类似项目成功案例；（每项有效案例得1分，最多得4分。须同时提供彩色视频截图、合同复印件加盖公章、用户验收报告方能得分）（0-4分） | 4 |
| 10 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求；（0-2分） | 2 |

注：开标时，需提供合同、证书、检测报告等原件资料备查。

第四章  采购需求

### 一、项目建设内容

道路交通组织建设及安全防控工程三期项目以缓解城区近期道路交通压力为目标，注重操作性和可实施性，通过强化交通管理，序化行车秩序，来改善老城区交通。主要建设内容包括：站南弄单行线工程、春秋北路等5条严管街违停抓拍、设置富春街花坞南路等17个机动车斑马线不礼让行人抓拍点以及6套移动式电子警察等。

二、项目建设标准、规范

项目建设必须符合国家、地方标准和规范要求。

- GA/T 497-2016  《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》

- GA/T 833-2016  《机动车号牌图像自动识别技术规范》

- GA/T 832-2014  《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

- GA/T 995-2012 《道路交通安全违法行为视频取证技术规范》

- GA/T 1244-2015《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》

- GA/T 1426-2017《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》

- GA/T 514-2004  《交通电视监控系统工程验收规范》

- GA24.7《机动车登记信息代码第七部分：机动车号牌种类代码》

- GB 4943-2001   《信息技术设备的安全》

- GB 50220－1995  《城市道路交通规划设计规范》

- GB 50289－1998  《城市工程管线综合规划规范》

- GB 50162－1992  《道路工程制图标准》

- QX/T 106-2009  《防雷装置设计技术评价规范》

- GB 50169-2006  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- GA 308—2001   《安全防范系统验收规则》

- GA/T 74-2000   《安全防范系统通用图形符号》

- GA/T 75-1994   《安全防范工程程序与要求》

- GB 50168-2006  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

- GB 50198-1994  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

- GA/T 445-2003  《公安交通指挥系统建设技术规范》

- GB 50311-2007  《综合布线系统工程设计规范》

- IEEE 802.3U    《以太网100BASE-T标准》

- GB/T 13993.3-2001《综合布线用室内光缆》

- GB/T 19003-2008 《软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》

- GB/T 20273-2006 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》

- GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》

- SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

- GB/T28181-2011《GBT 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、 交换、控制技术要求》

- DB33/T629-2011《跨区域视频监控联网共享技术规范》

- 《浙江省公安信息通信网边界平台》

- GB/T 20607-2006《智能运输系统体系结构服务》

- GB5768-2009道路交通标志和标线

- CJJ 37-2012《城市道路工程设计规范》

- CJJ 152-2010《城市道路交叉口设计规范》

- DB 33/1056-2008《城市道路平面交叉口规划与设计规范》

- DB 33/1058-2008《城市道路人行过街设施规划与设计规范》

- GB 50688-2011《城市道路交通设施设计规范》

- GB 51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》

- GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》

- GA/T 486-2015《城市道路单向交通组织原则》

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》

### 三、项目采购清单

| 1、交通标志货物清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单柱式标志杆 | 立柱Φ89*4.5*4500mm | 24 | 套 | 含基础 |
| 2 | 禁令标志 | 单柱式○800△900标志，IV类反光膜 | 1 | 套 |  |
| 3 | 禁令标志 | 单柱式□1000x1200标志,IV类反光膜 | 4 | 套 | 一块抱挂式 |
| 4 | 单行道辅助标志 | 单柱式□400x800标志，IV类反光膜 | 1 | 套 |  |
| 5 | 单行道辅助标志 | 单柱式2□400x800标志，IV类反光膜 | 2 | 套 |  |
| 6 | 人行横道标志 | 单柱式□800x800标志，IV类反光膜 | 14 | 套 |  |
| 7 | 抓拍提示标志 | 单柱式□800x1200标志，IV类反光膜 | 2 | 套 |  |
| 8 | 禁令标志 | 单柱式△900标志，IV类反光膜 | 1 | 套 |  |
| 9 | 禁令标志 | 附着式○800□400x800标志，IV类反光膜 | 4 | 套 | 抱挂式 |
| 10 | 抓拍提示标志 | 附着式□800x1200标志，IV类反光膜 | 15 | 套 | 抱挂式 |
| 11 | 禁令标志 | 附着式□1000x1500标志,IV类反光膜 | 2 | 套 | 抱挂式 |
| 2、交通标线货物清单 |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通热熔反光标线 | 道路边缘线，中心（单）双黄线，车道分道线，机非分道线等 | 431 | m2 |  |
| 2 | 导向箭头 |  | 27 | 个 |  |
| 3 | 路面文字 |  | 128 | m2 |  |
| 4 | 菱形标识 |  | 26 | 个 |  |
| 5 | 道路除线 |  | 261 | m2 |  |
| 3、管道预埋及电源接入工程货物清单 |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | D100镀锌钢管 | 40 | m |  |
| 2 | PE管 | PE80 | 2485 | m |  |
| 3 | 窨井 | 砖砌，井内壁规格700*700*1100（长*宽*深），轻型井盖，900*900 | 2 | 座 |  |
| 4 | 窨井 | 砖砌，井内壁规格400*400*500（长*宽*深），轻型井盖，500*500 | 29 | 座 |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV 3*10 | 2830 | m |  |
| 6 | 电力接地 | 可靠接地电≦4欧姆 | 26 | 套 |  |
| 7 | 断路器 | 定制 | 26 | 套 |  |
| 8 | 终端 | 定制，电缆终端制作 | 108 | 端 |  |
| 4、电子警察系统货物清单 |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高清摄像单元 | 含抓拍主机、抓拍软件，800万像素高分辨率工业相机、含百万像素镜头，传输单元、防护罩。（详见技术要求） | 23 | 套 |  |
| 2 | 高清全景摄像机 | 300万高清全景摄像机；25帧全实时，含百万像素镜头，防护罩。（详见技术要求） | 2 | 套 |  |
| 3 | 车牌补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，三车道车牌补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W | 23 | 只 |  |
| 4 | 全景补光灯 | 16颗原装进口大功率白光LE常亮灯，色温5000K~7000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率30W | 2 | 只 |  |
| 5 | 终端服务器 | 嵌入式一体化设计，支持图片合成功能 全机身散热，内部无风扇，支持LCD显示屏，支持VGA、HDMI接口（详见技术要求） | 13 | 只 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆卡式单模单纤收发器，含收发机，40公里 | 13 | 对 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 百兆单模单纤，20公里 | 20 | 对 |  |
| 8 | 工业交换机 | 工业级接入交换机，4个千兆Combo口+8个百兆电口，冗余电源，1个USB2.0；交换容量：9.6Gbps；转发性能：7.2Mpps； | 20 | 只 |  |
| 9 | 路口交换机 | 24 10/100/1000BASE-T端口，4个100/1000 BASE-X SFP端口，交换容量256G；包转发率42Mpps；支持2个Slots，智能网管交换机 | 13 | 只 |  |
| 10 | 抱杆箱(定制) | 抱杆箱，材质：镀锌钢板，1.2，420*340*180mm | 19 | 只 |  |
| 11 | 电子警察接入软件 | 接入交警支队非现场执法系统 | 13 | 路口 |  |
| 12 | 路口配套线缆 | 电源线、光纤、网线、信号控制线、线圈馈线、红灯信号线、视频线等 | 13 | 方向 |  |
| 13 | 机箱配套线缆 | 防雷器、空开、万用插座、支架、rj45头、光纤接续盒、光纤熔接、尾纤、摄像机电源 | 19 | 批 |  |
| 14 | 光纤链路 | 运营商视频专网智能交通系统光纤接入费（1年） | 13 | 点 |  |
| 15 | 摄像机立杆 | L型挑臂杆，直杆Φ219*8*7100mm，横臂Φ140*4*8000mm，热镀锌处理，喷黑漆(详见图纸) | 16 | 套 |  |
| 16 | 单悬臂基础 | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼(详见图纸) | 16 | 套 | 含钢筋 |
| 5、智能监视系统货物清单 |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万网络高清红外球形摄像机（详见技术要求） | 7 | 套 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 百兆单模单纤，20公里 | 7 | 套 |  |
| 3 | 工业交换机 | 工业级接入交换机，4个千兆Combo口+8个百兆电口，冗余电源，1个USB2.0；交换容量：9.6Gbps；转发性能：7.2Mpps； | 7 | 只 |  |
| 4 | 抱杆箱(定制) | 抱杆箱，材质：镀锌钢板，1.2，420*340*180mm | 7 | 只 |  |
| 5 | 配套线缆 | 配套线缆，含电源线、控制线、防水网线及综合布线配件等 | 7 | 批 |  |
| 6 | 球机立杆 | L型挑臂杆，直杆Φ219*8*7100mm，横臂Φ114*4*6000mm，热镀锌处理，喷黑漆(详见图纸) | 7 | 套 |  |
| 7 | 单悬臂基础 | C25砼基础1200*1100*1500mm，M24*6杆地笼(详见图纸) | 7 | 套 | 含钢筋 |
| 6、移动式电子警察设施货物清单 |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 移动式电子警察 | 200W像素，便携式，带支架（详见技术要求） | 6 | 套 |  |
| 7、中心机房设备货物清单 |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 485集线器 | 模拟球机云台控制（32口） | 1 | 台 |  |
| 2 | 室内机柜 | 高度2000mm,宽度600mm,深度1100mm标准服务器机柜、平板高密度六角网孔门，动态承重达500KG；静态承重1000KG | 1 | 台 |  |
| 3 | 图片、视频云储存磁盘列阵 | 4U，最大硬盘数≥36（详见技术要求） | 1 | 台 |  |
| 4 | 6T企业级硬盘 | 磁盘阵列专用，企业级6TB | 24 | 块 |  |
| 5 | 服务器 | 2U机架式， 2颗Intel E5-2623 v4处理器， 2根16GB内存条，支持内存镜像 2*300G SAS硬盘， 4GB缓存阵列卡， 双口万兆网卡， 2个1100W白金认证热拔插电源及风扇，DVD光驱， 服务器内置系统：原装Windows Server 2012R2 标准版 | 2 | 台 |  |
| 6 | 服务器硬盘 | 服务器专用企业级硬盘，600G | 8 | 块 |  |

以上清单为基本货物和数量，在实际实施中承建单位在经甲方及管理部门签认后方可按实际需要增减合同货物。

### 三、技术规格要求

投标人应详细阅读本节内容，所投标的系统必须能够满足拟建系统的功能，否则，评标时将视为不响应投标。

（一）交通标志技术要求

承建单位必须根据GB5768-2009国家标准及标项中明确的基础规格、支撑件规格、标志板规格要求制作，保证标志清晰、醒目、准确。

（二）交通标线技术要求

承建单位必须根据GB5768-2009国家标准及GB/T 16311-2009国家标准要求明确标线规格要求制作，保证标线清晰、醒目、准确。

（三）管道预埋及电源接入技术要求

1．电力电缆：

（1）电力电缆在室外直接敷设时，埋设深度应不小于700～800mm。沟地宽度应视电缆条数而定，条于条间距应大于100mm。埋设电缆时上面应盖100mm的土或细砂，然后用砖或水泥盖板盖在上面，最后回土填实。并办理隐蔽工程签证。

（2）布放电缆线前，应测试电缆绝缘电阻，绝缘电阻应大于100MΩ（当电缆额定电压1～3kVAh）。电缆从地下引出地面时，在有机械损伤可能的场所，应加装金属管作保护套。地埋电缆进入机房前，应做预留敷设。铠装电缆接入设备前，钢带应接地。

（3）接线端子和电缆压接部分，应用色带缠裹。交流电缆：A相─黄色、B相─绿色、C相─红色，中性线─黑色。直流电缆：正极─红色、负极─蓝色、保护接地等─黑色。

2．接地装置：

（1）接地体或接地板：一般采用镀锌钢板材，其规格应符合设计要求。接地体埋设上端一般不小于0.7m，接地体垂直长度不小于2.5m。

（2）外接地体进入室内地线排，一般采用40Xf4的镀锌扁钢引入到室内离地500mm处，再用导线连接到地线排。

（3）电力室的直流电源正极接地必须从地线汇集排上引入，机房的直流接地最长不得超过30m，超过30m时，每向上一层与接地体接一次。

3.焊接地线：

（1）地线采用焊锡焊接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。

（2）包缠电缆，套电缆终端头套。

（3）剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

（3）根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。

（4）将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。

（6）压电缆芯线接线鼻子

（7）从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯绒上涂上凡士林。

（8）将芯线插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

（9）根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

（10）将作好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

4.质量标准：

（1）保证项目：电缆终端头的制作安装应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，  绝缘包扎严密。检验方法：用手扳动和观察检查，检查记录。

（2）基本项目：电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固，成排安装的支架高度应一致，偏差不应大于5mm，间距均匀、排列整齐。　检验方法：用手扳动、拉线和尺量检查。

5.成品保护：

（1）加强保卫措施，防止电缆丢失或损坏。

（2）电缆头制作完毕以后，应立即与设备联接好，不得乱放，以防损伤成品。

（3）在电缆头附近用火时，应注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。

（4）电缆头系塑料制品，应注意不受机械损伤。

6.应注意的质量问题：

（1）防止地线焊接不牢解决方法是将钢带一定要锉出新茬，焊接时使用电烙铁不得小于500W，否则焊接不牢。

（2）防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固。线鼻子与芯线截面必须配套，压接时模具规格与芯线规格一致，压接数量不得小于二道。

（3）防止电缆芯线伤损：用电缆刀或电工刀剥皮时，不宜用力过大，最好电缆绝缘外皮不完全切透，里层电缆皮应撕下，防止损伤芯线。

（4）电缆头卡固不正，电缆芯线过长或过短。电缆芯线锯断前要量好尺寸，以芯线能调换相序为宜，不宜过长或过短；电缆头卡固时，应注意找直，找正，不得歪斜。

（四）智能监视系统（机动车违法停车自动记录系统）技术要求

1.总体要求

本项目中智能监视系统（机动车违法停车自动记录系统）主要用于违法、停车逆向抓拍、违法变道、的抓拍，以及对重点路段实现全方位、全天候、无死角监控。通过运营商专网接入富阳区公安分局交警大队交管平台和富阳区公安分局视频卡口综合应用平台。

系统必须实现以下功能：

1）高清静态抓拍

高清静态抓拍，旨在实现抓拍系统对车辆静止状态下的违法行为进行抓拍的功能，主要包括机动车在禁停区违法停车的行为。系统自动或业务处理专员通过对相关违法行为车辆录像、截图、手工记录车牌、审核，并根据交通处罚相关法律法规，在照片、视频上叠加时间、地点等字符信息，自动上传至支队非现场录入系统，审核通过后上传至公安部交通管理综合应用平台。

2）高清动态抓拍

高清动态手动抓拍，旨在实现手动抓拍对车辆运动状态下的违法行为进行抓拍的功能。动态抓拍多用于不易完成违法行为自动辨识并抓拍的场合，并能够作为常规的电子警察、卡口系统的重要补充，提供更加灵活的违法证据获取功能。与高清静态抓拍类似，实现车辆在运动状态下的交通声违法（违法变道、逆向行驶等）的抓拍。

3）高清全天监控

系统通过高清前端，能够采集前端点位及其周边的高清实时视频画面，并通过存储设备实施全天候存储。通过球机的拍摄角度可灵活变换的特征，位于业务处理中心的业务专员能够通过客户端实现监控点位监控画面的实时预览，并择机判断违法驾驶行为，能够通过控制键盘启动违法驾驶行为的记录录像。监控录像（含全天候监控录像和违法行为记录录像）能够保存在中心、前端，录像文件存储时间不低于30天。

4）预置位与守望模式

针对不同的违法场景，系统支持以多样化的形式对监控场景进行监控摄录。一方面，前端设备操作员能够通过管理中心PC客户端、控制键盘对前端设备拍摄角度、焦距、成像配置参数进行操作，以最佳的拍摄角度和成像指标对场景进行监控、摄录；另一方面，系统支持对前端设备设置预置点，并支持将各预置点编组形成一定轨迹的守望轮询轨迹，前端球机、云台摄像机就能以一定的扫描轨迹调整拍摄角度，在一定的周期内，能够对其所涉及的拍摄场景的多个预置点进行轮询扫描摄录。在前端设备轮询期间，操作员同样能够通过管理中心PC客户端、控制键盘控制前端设备，将拍摄角度调整至瞬间发生突发事件、违法驾驶行为的区域，进行摄录。

5）视频防篡改功能

系统记录的原始视频信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

6）网络远程维护功能

监控前端预留时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

7）拾音功能

具备拾音功能，球机需支持音频接入功能，考虑到球机的安装位置一般为环境噪杂，要求音频编码具备环境噪声过滤功能。（提供产品检测报告相应功能复印件）

8）其他功能

具备人员聚集和人脸侦测功能，考虑到人脸侦测的图像成像清晰，要求增加球机电子防抖功能。（提供产品检测报告相应功能复印件）

2、高清智能红外球机技术要求：

最低照度0Lux

红外距离大于380米

红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度和角度，使图像达到理想的状态

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾

恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时

采用高性能传感器，图像清晰，300万像素红外球机，分辨率为:2048*1536

支持智能运动跟踪功能

精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动

支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性

支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大

支持3D数字降噪

支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好

支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失

支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态

支持防雷、防浪涌、防突波

室外球达到IP66防护等级

支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能

支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿

支持超低照度，0.05Lux/F1.4(彩色),0.005Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR

支持宽动态功能

支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选

具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌等。

具备自动识别车型功能，识别准确率应符合GA/T 833的规定

能设置多个监测区域，各监测区域之间不应有重合部分

▲日间车辆号牌识牌准备率不小于90%，夜间识别准确率不小于80%（提供公安部检验报告复印件）

▲记录的视频流应能体现违法停车行为过程。视频流应采用H.264/H.265/MPEG4/MJPEG编码标准，视频分辨率不低于720P，视频帧率不低于25fps；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。视频监控记录信息应符合GA/T 995的要求。

▲机动车违法停车行为捕获率≥80%，记录有效率≥80%（提供公安部检验报告复印件）

▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）

▲在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为30fps、码率2M时，网络延时≤90 ms（以公安部型式检验报告为准）

注：本项目智能监视系统（机动车违法停车自动记录系统）必须符合《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》（GA/T 1426-2017）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）、《道路交通安全违法行为视频取证技术规范》（GA/T 995-2012）的相关技术要求，通过裸光纤须接入到富阳公安和交警平台统一管理；交通违法数据接入交警支队非现场处罚平台；接入费用由中标方支付。

（五）电子警察系统技术要求

#### 1.总体要求

电子警察系统采用车辆视频检测、车辆视频跟踪、车牌识别等多种视频智能技术对车辆进行复合型检测，实现电警违法检测、卡口过车记录的功能。系统采用智能高清智能摄像机，支持25帧实时画面输出，系统输出图片成像清晰、监控画面流畅。当机动车发生单行线闯禁、斑马线不礼让行人等违法行为时，系统对违法行为进行抓拍，抓拍图片视频要求接入杭州市交警支队非现场执法系统并符合执法要求；对所有经过路口的车辆以卡口形式抓拍，卡口照片和数据要求同步接入到富阳区公安分局交警大队交管平台和富阳区公安分局视频卡口综合应用平台。

高清监控单元对路口进行7*24小时录像，录像存储在公安交警指挥中心的磁盘阵列柜中，要求录像30天以上，图像要求接入到富阳区公安分局交警大队交管平台和富阳区公安分局视频卡口综合应用平台，要求卡口图像180天以上。

系统必须实现如下功能：

1）具有单行线闯禁抓拍和机动车斑马线不礼让行人抓拍等违法行为的检测和记录功能；系统能够通过视频检测分析，有效地抓拍违法行为,高清照片有效地记录违法信息；系统采用不少于2幅不同时间拍摄的机动车全景特征图片记录车辆违法过程。

2）具有卡口过车记录功能；系统对正常过车进行抓拍，采用一张照片记录经过的车辆。

3）具有车牌识别功能；在实时记录通行车辆图像的同时，具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力。所能识别的字符包括：

①“0—9”十个阿拉伯数字；

②“A—Z” 二十六个英文字母；

③省市区汉字简称（京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台）；

④军用车牌汉字（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）；

⑤号牌分类用汉字（警、学、领、试、农、挂、拖、境）；

⑥武警车牌字符（ “WJ”、“0-9” ）。

在环境无雾、车牌挂放规范和无缺损且不含五小车辆下，系统车牌识别结果与实际车牌有六位以上相符的车牌识别率在99％以上。

4）采用800万高清全景摄像机进行高清录像，输出H.264的高清视频，其24小时高清录像中，能看清车辆号牌信息，录像要求每秒25帧，存储30天以上。

5）流量检测功能

采用视频检测的方法对机动车流量进行采集，流量数据可上传中心流量检测服务器。

6）支持违法片段录像功能；

7）支持图片水印防篡改功能；

8）支持多种字符叠加、图片合成模式；

9）支持数据自动上传与补录功能；系统实时监测记录网络传输子系统的工作状况，正常状态下各前端子系统通过TCP/IP网络协议将车辆通行数据信息自动上传至中心平台的应用接入服务器。当网络出现异常时系统自动启用前端数据缓存功能，将数据缓存在前端的终端服务器中，并在网络传输恢复后自动补全中心平台的数据信息。

10）支持设备状态监测和报警功能；

11）支持断电自动恢复功能，前端路口停电来电后，系统能够自动恢复正常工作。

2．系统特点

1）设备全嵌入式设计：嵌入式无风扇摄像机、嵌入式DSP存储终端，适应路口应用环境；

2）系统结构简洁，高度集成：一体化高清摄像机集车辆抓拍、视频检测、智能识别、IPC监控录像等功能于一体；终端服务器集模拟视频录像、网络视频录像、图片存储、设备管理等功能于一体；

3）纯视频检测：视频检测车辆到达信息、视频跟踪车辆运行轨迹，支持视频检测信号灯；

4）全天候高清成像：采用智能交通专用摄像机，对道路场景中“早晚顺逆光”、“smear光柱”、“夜间低照度”等客观情况做了针对性的优化处理，确保全天候清晰成像；

5）支持多种违法行为检测：除单行线闯禁抓拍和机动车斑马线不礼让行人抓拍外，可对闯红灯（可扩展闯黄灯）、压线、违法变道、逆行、不按导向车道行驶等违法行为进行检测。

6）实用扩展功能：违法片段视频佐证、交通参数采集等辅助功能。

3.单行线闯禁抓拍系统技术要求

800万像素 4/3" 逐行扫描CCD,最大分辨率可达3296*2472

支持双码流，采用先进的视频压缩技术H.264编码，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设

支持同步闪光灯输出，最多可支持8路闪光灯同步输出，支持频闪

支持闪光灯自动光控功能

支持智能识别功能

内置车牌识别功能

内置车型识别功能

内置红绿灯视频检测功能

内置视频卡式电警功能

内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能

支持违章连续抓拍功能

支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置

RS-485可以接入红绿灯信号检测器设备

摄像机高级参数配置功能

视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能

信号灯同步控制功能

支持本地视频预览，CVBS信号或HD-SDI信号输出

支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传

超强的网络功能，支持多种图片上传方式

支持硬件看门狗

支持配置文件导入导出

注：本项目单行线闯禁抓拍系统必须符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）、《道路交通安全违法行为视频取证技术规范》（GA/T 995-2012）的相关技术要求，通过裸光纤须接入到富阳公安和交警平台统一管理；交通违法数据接入交警支队非现场处罚平台；接入费用由中标方支付。

#### 4.机动车斑马线不礼让行人抓拍单元技术要求

800万像素 4/3" 逐行扫描CCD,最大分辨率可达3296*2472

支持双码流，采用先进的视频压缩技术H.264编码，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设

支持同步闪光灯输出，最多可支持8路闪光灯同步输出，支持频闪

支持闪光灯自动光控功能

支持智能识别功能

内置车牌识别功能

内置车型识别功能

内置红绿灯视频检测功能

内置视频卡式电警功能

内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能

支持违章连续抓拍功能

支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置

RS-485可以接入红绿灯信号检测器设备

摄像机高级参数配置功能

视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能

信号灯同步控制功能

支持本地视频预览，CVBS信号或HD-SDI信号输出

支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传

超强的网络功能，支持多种图片上传方式

支持硬件看门狗

支持配置文件导入导出

系统宜能记录机动车违反人行横道让行规定行为对应驾驶人面部特征的图片，驾驶人面部的分辨率应不小于（50×50）像素点，作为认定违反人行横道让行规定行为驾驶人的参考资料

▲违反人行横道让行规定行为捕获率：在标注的适用条件下，捕获率应不小于85％

▲违反人行横道让行规定行为记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％

注：本项目机动车斑马线不礼让行人抓拍系统必须符合《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244—2015）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）、《道路交通安全违法行为视频取证技术规范》（GA/T 995-2012）的相关技术要求，通过裸光纤须接入到富阳公安和交警平台统一管理；交通违法数据接入交警支队非现场处罚平台；接入费用由中标方支付。

#### （六）高清全景摄像机技术要求

像素：300万；

传感器尺寸：1/1.8"CCD；

镜头：百万像素以上的工业级高清镜头；

镜头接口类型：C/CS接口

自动光圈：DC驱动

视频压缩标准：H.264/MJPEG

分辨率：2048(水平）× 1536（垂直）

快门：1/25秒至1/100,000秒

最低照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)

帧率：25帧(2048×1536)

码流：32 K～16M，可以自定义，支持双码流；

接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS－485接口端子，1路信号量输入，4路外部触发输入。

#### （七）电警终端服务器技术要求

支持远程WEB设置操作界面

硬盘存储最大支持4个SATA硬盘，支持硬盘切换功能，当一块硬盘损坏后能自动切换到其他硬盘进行存储；（提供公安部检验报告证明）”

外部硬盘存储1个外置eSATA接口，标配3TB以上存储硬盘。

RESET按钮	1个重置复位按键

网络视频输入4路或以上IPC

1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、2个RS232接口、4个RS485接口、2个外置USB接口、1个VGA接口、内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，其中1个为1000M可光电转换网络接口

数据存储支持对通行车辆的信息（过车记录和电警图片）存储，

视频录像支持录像存储功能，存储时长根据设定的码流大小和配置的硬盘容量确定

上传支持数据上传到交警大队中心服务器，支持视频流转发

网络设置支持前端与后端设置不同的网段，节省设备IP地址资源

#### 工作环境温度-30℃～70 ℃、湿度10%～90%

（八）移动式电子警察设施技术要求

像素：200万；

总体车牌捕获率：≥98%，总体车牌识别率：≥95%；（提供权威机构出具的检测报告复印件）

识别延时：＜500毫秒

覆盖范围：3个车道

支持车牌类型：民用车牌，警用车牌，04式新军用车牌，武警车牌2002式新车牌，07式武警车牌。

高危检测率：≥99%

电池自持工作时间：＞8小时

报警方式：5.8G无线图传终端

报警距离：>100M

报警延时时间：＜500毫秒

（九）中心机房设备技术要求

1.总体要求

道路交通机房中心设备实现对前端采集的违法信息的接入、前端球机的控制、视频图像的存储、机动车流量的分析和统计等。

2.图片、视频云储存磁盘阵列技术要求：

云存储系统由若干个存储节点组成,具体系统功能及参数如下:

云存储系统需向外提供唯一的IP地址访问。

元数据服务器架构	管理节点需支持主备和集群两种组件方式。

存储系统支持多存储容量整合，形成存储池；存储池可以按需分配，分配录像池资源的调整必须能支持扩大和缩小。

数据呈离散式分布到集群中的存储节点中。

管理节点和存储节点在线增加、删除不影响系统正常运行。要求云存储系统在不中断业务的情况下实现存储设备在线扩展，支持容量在线加载入虚拟化容量空间。

云存储系统支持存储资源按需分配，分配资源的调整必须能支持扩大和缩小。

支持负载均衡功能，系统自动进行资源分配。

支持按照不同级别的数据安全需求，可在一套云存储系统内分别提供RAID级、多副本、跨云备份等多种安全存储策略。

当管理节点、存储节点发生异常后录像业务不中断。(需出具公安部相关的检验报告)

当全部管理节点异常，如断网、断电、设备故障等时，云存储系统仍能持续录像。(需出具公安部相关的检验报告)

要求云存储系统支持视频、卡警图片同时写入功能，提供建设一套存储系统完成视频、图片多种数据存储的高复用性能力。

存储节点磁盘阵列参数:

36盘位存储节点：4核CPU；8GB DDR3；8个10/100/1000Mbps数据网口，1个千兆管理网口; 支持负载均衡模式；1个USB3.0；2个SAS口, 支持SAS多级级联，外部SAS接口带宽双向≥192Gbps；至少配置一个eSATA接口用于数据下载备份；冗余电源，支持在线更换；支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，独立硬盘支架，支持硬盘热插拔。

（十）▲中心接入要求

1.所有交通违法数据按现有非现场执法系统中的数据格式接入杭州交警支队非现场违法系统数据库，视频图像必须符合杭州市交警支队非现场执法系统的技术要求；

2.所有卡口与电警数据同步接入富阳交警大队交管平台、富阳公安现有视频卡口共享平台或今后富阳公安指定的视频卡口共享平台；

3.所有监控视频接入富阳交警大队交管平台、富阳公安现有视频卡口共享平台或今后富阳公安指定的视频卡口共享平台；

4.所有流量检测单元、卡口数据能够接入富阳交警大队道路交通信息采集分析及诱导系统；

5.所有前台软件必须能在windows平台上运行。

6.路口交换机、中心交换机必须接入富阳交警大队IMC认证管理平台。

（十一）数据存储要求

中心采用云存储模式,单存储或磁盘设备故障不影响数据,监控数据存储时间不低于30天，图片存储不低于6个月。

四、项目实施要求

▲1.为确保项目的顺利实施，投标人需制定切实可行的施工组织方案。项目负责人必须到采购人处刷脸备案，每月在工地上刷脸报到不得少于22天。

2.施工地点：富阳老城区道路及富阳区公安分局交警大队中心机房等。

▲3.工期：签订合同后30天内完成全部建设任务，并通过初验。试运行半个月后的7个工作日内，由采购人组织竣工验收。不能在规定时间内完成施工任务的，将按合同中违约条款处罚。

4.系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。

5.高清球机实际安装位置根据道路实际状况定。

6.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位（高清监控需在中心平台可看可控；电子警察摄录的数据满足非现场执法系统执法要求）。

7.供货方免费提供中标设备的安装服务。

8.投标人应在投标文件中提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

9.道路实际情况可能会有所变化，设计图纸中的交通安全设施设置若有存在不合理的情况，要求承建单位及时与业主单位和设计单位联系。

五、维护期限及维护期内要求

1.合同货物从项目验收后合格之日起，除特别注明的外，乙方提供的商品保修按国家相关标准规范要求执行，但不得少于一年。保修期满后，甲方如仍提供维修服务，收取成本费。

2.质保期内故障恢复时间：对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，12小时内保证系统投入正常使用。投标书中承诺优于上述时限的，按投标书中承诺履行。

3.投标单位提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

4.标项二要求质保期内需每月对路口机箱巡检和卫生清理、系统微调一次。

六、项目验收要求

1.工程竣工后，施工方必须向使用方提交二套完整的竣工资料。

2.乙方将所供货物到货后，监理工程师将会同甲方代表当场验收，验收通过后方可进行安装调试。工程整体完工且通过初验，甲方将会同有关部门、监理单位以及聘请技术顾问进行最终验收。合同货物从最终验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方免费予以调换。

3.乙方应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供用户方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经用户方确认后作为验收的依据。

4.验收前入地的基础（混凝土试块）、杆件（原材料）等必须提供权威部门出具的检测报告，智能交通系统设备必须经过具有检测资质的省级检测单位出具检测合格报告。

5.验收由用户或国家规定的政府部门实施，供货方应配合协调。

6.智能交通系统以接入公安和交警的平台作为项目验收标准。

七、货款支付

1.合同签订后的7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%；设备全部到货安装后的7个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的40%；终验合格后的7个工作日内，支付至合同金额的75%；项目审计报告出具日后的7个工作日内，支付至审计额的95%；剩余审计额的5%作为质保金，在质保期结束后的7个工作日内付清。

2.各阶段付款必须在乙方提供相应正规发票后支付。

八、质量保证

1.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2.投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

3.招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在维护期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

5.在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2017-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

工程完工验收合格后，支付合同价的75%，审计后支付至总价的95%，剩余5%做为质保，待质保期满后无息支付。

第七条：履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：按合同总价5%计取，由乙方交由甲方。待货到验收合格交付使用后，由甲方在到期后的7日内无息退还。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，甲方向乙方收取质量保证金（中标价的5%）。质保期结束且无质量问题，由甲方将质量保证金无息退还乙方。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区体育馆路471号

邮编：311400

电话：0571-63155599    传真：0571-63155597

签约时间：2018年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体方案的合理性 | 1.投标方案总体设计、建设方案、系统整合方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议,提供详细的本项目交通组织管理区域分布设计、前端设备详细设计方案；（0-4分） 2.根据城区治堵的需求，对项目建设系统中的产品选型，是否技术领先、安全严密、具有针对性。对项目推进过程中重点、难点技术环节有先进、合理的建议，措施得力；（0-3分） 3.系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合未来发展业务的要求；（0-3分） |  |
| 2 | 硬件性能及技术指标 | 1.根据本次投标主要产品的市场占有率酌情给分；（0-2分） 2.所投型号产品是否符合国家技术标准；（电警抓拍单元、全景高清摄像机、磁盘阵列、高清球机、移动式电子警察同时具备公安部检测报告的得5分，每少一个检测报告扣1分，扣完为止）（0-5分） 3.电警抓拍单元具有前排人脸增透、驾驶员在行驶中使用移动电话状态监测、驾驶员不系安全带监测、倾斜车牌号检测识别等功能；（以公安部检验报或产品彩页为准）（0-4分） 4.所投电警、高清球机、终端服务器、视频云存储磁盘阵列、交换机、移动式电子警察等主要产品技术参数证明材料，完全满足的得3分，不满足1项扣0.5分，扣完为止；（0-3分） 5.所投主要产品的具备常规系统功能外，额外实现的系统功能的实用程度，是否对富阳公安具备应用价值，根据提供功能的实用程度，每个功能酌情给分0-1分；（0-4分） |  |
| 3 | 现场演示讲解情况 | 1.现场演示本次建设智能交通系统实际应用效果，包括违停抓拍、单行线闯禁抓拍、机动车斑马线不礼让行人抓拍、移动电子警察抓拍等系统演示效果，根据每个系统演示效果酌情得0-1分；（0-4分） 2.分析富阳老城区交通现状、交通管理难点，目前的交通需求，并结合本次建设内容考虑如何应用创新技术提升交通组织管理、应急处置、系统后续运维等方面的效能；（0-3分） 3、结合公安交警已建卡口和电子警察资源、高清监控系统、中心机房的现状特点和存在问题，介绍本次建设各系统如何优化，新建系统如何无缝兼容现有平台的技术方案；（0-3分） 4.根据回答业主和专家的提问的实际情况；（0-2分） |  |
| 4 | 组织实施 | 1、投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性以及组织机构、工作时间进度表等，通过现场实际踏勘，调研，能够提供系统设计、方案设计等资料的；（0-3分） 2、针对本项目的工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划及劳动力安排计划；（0-2分） 3、有专业施工队伍、施工工具齐全；（0-2分） 4、针对本项目的确保安全生产、文明施工的技术组织措施；（0-2分） |  |
| 5 | 售后服务 | 1、投标人是否有较强的本地化服务能力，售后服务措施及工具是否齐全，是否有完善的应急响应机制等；（0-2分） 2、投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构、设备等情况；（0-2分） 3、投标人是否承诺质保期内安排项目经理驻场，确保建设及维保无缝衔接；（0-2分） 4、质保期内承诺每月一次对该路口机箱设备及机房设备进行整理、清洗、机箱温度、接电情况勘察；（0-2分） |  |
| 6 | 公司实力 | 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，横向对比给分；（0-3分） |  |
| 7 | 信誉 | 工商部门出具的企业信用等级AA及以上单位得2分；（0-2分） |  |
| 8 | 合理化建议 | 投标单位需对本项目建设内容和公安现有业务系统提出合理化建议，由业主和专家根据投标人针对本项目提出得合理化建议是否具有使用价值；（0-2分） |  |
| 9 | 类似案例和业绩 | 2014年1月1日以来类似项目成功案例；（每项有效案例得1分，最多得4分。须同时具有彩色视频截图、合同复印件加盖公章、用户验收报告、权威部门出具的检测报告方能得分）（0-4分） |  |
| 10 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求；（0-2分） |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2017-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2017-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2017-

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                    项目编号：FYZC2017-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2017-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，具体为：

（1）资格文件正本壹份，副本肆份；

（2）商务及技术投标文件，正本壹份，副本肆份；

（3）投标报价文件，正本壹份，副本肆份；

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2017-

| 序号 | 采购物品 名称 | 产品品牌和型号 | 配置参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

外层包装封面（格式供参考）

资格文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

商务及技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：