杭州市富阳广播电视台

录音棚及视听制作系统项目

项目编号：FYZC2020-05(1)

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………7

第三章    评标办法及评分标准…………………………………22

第四章    采购需求………………………………………………25

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………53

第六章    投标文件格式附件……………………………………56

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳广播电视台委托，现就“杭州市富阳广播电视台录音棚及视听制作系统项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2020-05(1)

二、项目名称：杭州市富阳广播电视台录音棚及视听制作系统项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳广播电视台录音棚及视听制作系统项目 | 1 | 3700000元 | 批 | 富阳广播电视台录音棚及视听制作系统 | 详见采购需求 |

合同履行期限：本项目要求投标人接到中标通知书后备货，接到施工通知书后30天内完成安装调试并投入使用。投标人承诺本项目整体系统及产品质保期三年及以上。

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2020年7月31日至2020年8月7日；

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）采购人、采购机构依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）不提供招标文件纸质版;

（5）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、电子招投标的说明

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：

①注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过初审及终审公示后可成为正式供应商；

②申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

③安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

（8）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

八、投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2020年8月25日9时30分。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2020年8月25日9时30分。

2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

十、本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/6tyZ8daXvRqkU-EEVarAlQ

十一、业务咨询：对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 杭州市富阳广播电视台

地    址： 杭州市富阳区江滨西大道358号文化中心B座

传    真： /

项目联系人（询问）：章俊龙

项目联系方式（询问）：15968137088

质疑联系人： 蒋勤枫

质疑联系方式：13516706470

2.采购代理机构信息

名    称： 杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地    址： 杭州市富阳区江连街27号B座区行政服务中心4楼

邮   箱： fyzfcg@163.com

项目联系人（询问）：蒋介子

项目联系方式（询问）： 0571-63155591

质疑联系人： 徐佳

质疑联系方式：  0571-63155599

3.同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局采监科

地    址： 杭州市富阳区富春路11号

传    真： 0571-63324371

联系人 ：赵靓

监督投诉电话： 0571-61772959

十二、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

十三、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十四、疫情期间投标现场注意事项（仅限于现场演示）(按照开标当日疫情情况作具体调整）：

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

1.进入样品间参加现场演示的投标人代表人员必须持有杭州健康绿码。

2.进入样品间参加演示人员应当携带《参与政府采购活动健康承诺书》(见附件）及演示人员《法定代表人授权委托书》。

3.随身携带居民身份证。

4.做好佩戴口罩等个人防护措施。

5.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好杭州健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。

6.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。演示产品在评标结束两个工作日内自行撤回，未撤回的产品招标人有权自行处置。

##### 7.投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境。交易中心提供VGA接口的投影仪。演示时间控制在15分钟内。

（注：参加本次投标的单位只允许委派一名代表前来现场参加现场演示）

##### 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

##### CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2020年7月31日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市富阳广播电视台录音棚及视听制作系统项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：章俊龙，联系方式：15968137088。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2020年8月18日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 8 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政务服务网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 11 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 12 | 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 小型、微型企业应当同时符合以下条件： （1）符合中小企业划分标准； （2）投标人为小型、微型企业的，同时提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务;或投标人为小型、微型企业的，同时本项目中所投所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品,对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，不予享受价格扣除。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 |
| 14 | 节能环保要求： 1、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 2、采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格）后5个工作日内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：3700000元。 |
| 18 | 投标文件有效期：90日 |
| 19 | 如有现场演示或样品指认环节，请携带《参与政府采购活动健康承诺书》(见附件）及法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

## 一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## （三）投标委托

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

## （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达有关投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通过政采云平台通知所有已获取采购文件的潜在投标人。

## （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通过政采云平台通知所有获取采购文件的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通过政采云平台通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

## （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式见附件)；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件)；

##### （6）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书(格式见附件)；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明；

（5）关于本项目的详细组织实施方案；

（6）投标产品配置表：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，必须明确投标产品的品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任(格式见附件)；

（7）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍(格式见附件)；

（10）投标人同类项目实施业绩一览表(格式见附件)；

（11）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(格式见附件)；

（12）设备投入一览表（若有）(格式见附件)；

（13）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件及特殊承诺，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（14）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（15）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（3）报价一览表、投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

# 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

# （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请招标方注意，投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

# 四、投标文件的递交

（一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

# 2.投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

4.开标解密后，评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

5.在电子交易平台系统上公开资格和商务技术评审结果，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6.在电子交易平台系统上公开报价开标情况，招标方和公证机构做开标记录，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录。招标方在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人和公证处当场签字确认。

7.评标委员会对报价情况进行评审；

8.在电子交易平台系统上公布评审结果。评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

2、政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，交易中心将情况报告财政部门，经同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

##### 5.政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

6.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的；

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资信审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

7.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 七、无效的投标

# 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

# （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

# （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

# （三）未办理获取采购文件登记手续的；

# （四）投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；

# （五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

# （六）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

# （七）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

# （八）投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

# （九）技术规格偏离表中有产品偏离情况未响应的；

# （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

# （十一）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未用不褪色墨水或电子签名的；

# （十二）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

# （十三）投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的；

# （十四）投标报价明显高于市场价，低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

# （十五）报价文件中有0报价的；

# （十六）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

# （十七）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

# （十八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

# （十九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

# （二十）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

# （二十一）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

# 1.使用伪造、变造的许可证件的；

# 2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

# 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

# 4.提供虚假的信用状况的；

# 5.其他弄虚作假的行为的。

# （二十二）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

# 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

# 2.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

# 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

# 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

# 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

# 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

# 7.供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

# 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

# 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

# 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

# 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

# 12.不同投标人的投标文件相互混装的；

# （二十三）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

# （二十四）出现影响采购公正的违法违规行为；

# （二十五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

# （二十六）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

# （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

# （四）因重大变故，采购任务取消的；

# （五）违反采购流程的。

# 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

##### 5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

6.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

## 十一、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内按照招标文件及投标文件确定的事项尽快签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标方将取消其中标资格，按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购，也可以重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同一式肆份，采购人及中标人各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

（二）履约保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。履约期结束，采购人退付履约保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

# 验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（五）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

质疑答复受理联系人：徐佳

联系电话：0571-63155599          电子邮箱：fyzfcg@163.com

邮寄地址：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心B座政府采购科409办公室

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案打分： 1、针对本项目详细论述系统架构、场地布置、业务流程等说明重点、难点分析及解决方案；（0-3分） 2、针对本项目详细论述现场强弱电系统情况，根据提供强弱电设计图纸的情况评分；（0-3分） 3、详细说明总体供货部署，以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） | 8 |
| 2 | 方案吻合度 | 根据整体方案的先进性（0-2分）、合理性（0-2分）、成熟性（0-1分）、拓展性（0-1分）、与采购需求的吻合程度（0-1分）给分。（0-7分） | 7 |
| 3 | 现场讲解 | 详细阐述系统总体设计、建设思路，包括系统架构、设备配置、进度安排等，并按专家提问针对本项目进行现场讲解，根据讲解情况进行打分。（0-5分） | 5 |
| 4 | 投标主要产品技术性能 | 根据所投核心产品等产品的配置及技术参数，结合下面情况给分： 投标人所投的大型数模调音台的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-5分） 2、投标人所投的数字混音台的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-3分） 3、投标人所投的数字音频接口的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-3分） 4、投标人所投的音频工作站及软件的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-3分） 5、投标人所投的其他设备的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标。（0-2分） 注：以上须提供官方彩页或官网产品详细介绍等证明材料，不提供证明材料不得分。 | 16 |
| 5 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得9分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-9分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） | 10 |
| 6 | 人员安排 | 1、为保证本项目按期完工，投标人承诺成立专门针对本项目施工的项目组，项目组成员不得兼任其他项目，直到本项目完成初验；（0-1分） 2、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）评分；（0-2分） 3、要求承诺免费安排1名专业技术人员（本项目组成员）常驻电视台提供现场技术保障二年及以上，二年得0分，每增加一年得2分，最高得2分。（0-2分） | 5 |
| 7 | 售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期三年及以上，满足要求提供三年的得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年得1分，最高得2分。（0-2分） 2、①根据保修期内的维保服务内容、服务措施、服务响应时间长短等给分；（0-1分） ②针对本系统出现严重安全隐患或故障时，提供完善的应急售后保障方案;（0-1分） ③投标人在本地区的备件备品的品种和数量等情况。（0-1分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。（0-1分） 4、承诺提供针对本项目主要产品（大型数模调音台、数字混音台、数字音频接口）的原厂服务的，每个得1分，最高得3分。（0-3分） | 9 |
| 8 | 投标人综合实力 | 投标人综合实际情况、专业技术能力、专业施工设备、具备行业内专业资质等相关情况评分。（0-3分） | 3 |
| 9 | 类似业绩 | 投标人需要提供2017年起至今的类似业绩案例。每提供1个有效业绩（合同）得0.5分，最多得4分。（0-4分） 注：须提供合同及验收单复印件及用户联系方式并加盖投标人公章(应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章，不提供或提供信息不全的，不得分)。 | 4 |
| 10 | 投标文件质量 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 3 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

- 采购需求

一、项目概况

（一）项目背景

本项目是在杭州市富阳广播电视台新建一个基于数字化、网络化的音频节目制作系统，以满足我台音频内容创作、制作及输出需求。系统主要用于多轨录音、合唱录制、人声录制、后期混录、母版处理以及综合审片的工作，为我台提供全面高效的音频节目制作业务功能。

（二）项目总体建设需求

为更加完善电台的综合业务，提高台内综合实力，提升和加强我台在全省的影响力。此次专业音频制作系统建设总体规划为实现建设一个5.1环绕声混音录音棚、一个7.1杜比制作视听室。

系统总体的设计思路是：系统采用安全、可靠、科学、先进的技术，满足不同形式的录音、编曲、混音、播出等功能需求，系统设计适应音频制作、输出立体声和环绕声技术发展规划，保证录制需求，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。

5.1环绕声混音录音棚须采用不少于24个模拟话放输入，24线路输入，24通道直接输出的数模控制调音台，同时具备不少于24通道推子提供数字音频工作站轨道自动化，实现与拾音系统、工作站的融合，使工作站控制界面化，实现录音、路由、混音以及编辑工作。音频通道配备不少16通道AD以及不少于16通道的DA音频I/O接口，可满足第三方周边设备（如话筒前置放大器、压缩器、母版处理器、母版均衡器、效果器等）接入。系统能够完成小型乐团、合唱团、人声对白的录制。整套系统能够满足2.0声道、5.1声道内容创作要求。

7.1杜比制作视听室须采用不少于16个触摸感应电动推子的混音控制台，可实现导航、自动化、控制调整以及软件控制按钮和开关。对扬声系统和透声幕做钢架结构搭建，具备杜比7.1格式的环绕声制作和视音频播放还音。

本项目为交钥匙工程，要求设计方案具有先进性、开放性、具有高可扩展性、高安全性和高可管理特性，同时具备易操作维护性；系统设备选型要求能实现高指标信号处理，流程设计上能实现高效率业务流转；整个方案具有较高性价比。

（三）项目设计参照标准

本项目所涉及的设计、施工、验收等应符合国家有关标准及规范：

GB/T 16463-1996 《广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求》

GY/T 312—2017/ISO 2969:2015(E)《电影录音控制室、室内影厅B环电声响应规范和测量》

GB/T 15397-1994 《电影录音控制室、鉴定放映室及室内影院A环、B环电声频率响应特性测量方法》

GY/T 292.2-2015/ ISO 26428-2:2008《数字电影发行母版 第2部分：音频特性》

GY/T 316-2018《用于节目制作的先进声音系统》

GB/T 14919-1994《数字声音信号源编码技术规范》

GY/T 158-2000《演播室数字音频信号接口》

GY/T 310—2017《数字电影放映模式设置技术规范》

GY/T 311—2017《电影院视听环境技术要求和测量方法》

GY/T 183-2002《数字立体声电影院的技术标准》

GB/T 14221-1993 《广播节目试听室技术要求》

GY/T 156-2000《演播室数字音频参数》

GY/T 193-200《数字音频系统同步》

GY/T 298-2016《音频系统小损伤主观评价方法》

GY/T 285-2014《数字音频设备音频特性测量方法》

GY/T 274-2013《数字调音台技术指标和测量方法》

《中国广播电台数字化网络化建设白皮书》

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》

《广播电视安全播出管理规定》（总局62号令）

二、详细功能需求

（一）拾音设备要求

1.1麦克风类型应包括动圈话筒、电容话筒、小振膜、大振膜等，不少于24支，可以满足用于录制人声对白、独唱、大合唱、乐器、乐队等多种形式的同期多轨录音。

1.2大型振膜麦克风具有心型、全指向、8字过渡指向共九种指向选择。灵敏度不小于22mV/Pa±1dB，能够处理不低于146dB的声压级，可录制AB制式、XY制式、ORTF制式等。

1.3小振膜麦克风可更换MIC机头切换心形、八字、全指三种指向性。灵敏度不小于10mV/Pa(-45dBV)/心形，9mV/Pa(-42dBV)/全向，8mV/Pa(-44dBV)/8字指向。

1.4鼓用话筒全配套装能精准录制鼓组中各部分音色，具有平坦响应特性，频率响应范围不低于40Hz-18kHz。

2.可捕获和处理VR，AR和混合现实内容的空间音频，用于将音频从原始AmbisonicsA格式编码为VR就绪的AmbisonicsB格式。

（二）话筒放大器及周边设备要求

1.1话筒放大器系统应由多类型的经典放大器组成，分别与电子管、场效管、晶体管等不同的话筒进行搭配组合来录制人声、乐器等不同频率范围的音源。

1.2两个后面板Mic输入和线路输入可以和双重A类电路放大匹配，可选择的48V幻象电压，可调整±10dB衰减控制。

1.3增益控制在62dBU。最大输出不小于+32DBU，整机总谐波失真度不大于0.1。

1.4支持对30-140Hz以下进行低切去，双ClassA级电子管串联。频率范围不低于10Hz-120Hz。提供XLR/TRS混合输入。具有单独打开AIR效果。采样率不低于192kHz精度。

2.双通道均衡器采用精确三频段立体声设计，频率响应不低于60kHz、不低于20Hz～20kHz(±0.5dB)@1kHz。

3.双通道压限器可进行波段式3组压缩比控制，控制范围包括2:1、4:1、10:1，频率响应不低于±0.02dB@20-20KHz。可以分别对输入L、R、Mono进行压控设置。

（三）音频接口部分要求

★1.音频接口应具有成熟的A/D和D/A转换功能，同步I/O不低于64通道，高品质数字、模拟信号转换，A/D分辨率24位，不小于192kHz，配备不少于16通道信号模拟输入和输出，不小于120dB的动态，具备Dante，DigiLink和ADAT连接方式。

2.满足不小于256条语音轨道、64个通道的同时I/O、64位浮点处理的运算能力。

（四）音频工作站要求

1.搭载专业级音频处理软件，对音频实现可视化编辑。

2.可输出八种不同格式的音频：双声道（用于使用标准耳机进行3D播放）；以AmbiX或FurseMalham（FuMA）格式输出的4通道一阶，9通道二阶和16通道三阶Ambisonics输出。

3.含超过100种软件乐器，包括音乐会三角钢琴和12弦吉他；超过100种专业品质效果预设。

4.拥有超4T存储MV歌曲版权。

5.支持USB、CF、MMC、SD、MINI-SD、RS-MMC、T-Flash、MS等接口设备。数据传输速率不低于80Mbps。支持文件智能学习，对于不在白名单的文件格式进行深度检测时，可以文件智能学习。

（五）数字控制、调音台部分

1.1大型数模调音台满足不少于24模拟输入通道、8总线独立混音器，。实现5.1监听模拟调音，多样化四段通道EQ。可定义动态及总线压缩器，前置放大器提供75dB的增益。

1.2具有24通道的麦克风前置放大器。

1.3具备数字控制功能，24通道推子提供DAW轨道自动化，可对Pro Tools，Nuendo，SONAR和多款其他流行的DAW进行数字控制。

2.响度监视器满足专业立体声、5.1音频响度表，可用于混音、母带和后期制作，7寸高精度LCD显示屏，遵循多项主流广播电视标准，6通道非平衡AES3数字输入，采用75欧姆BNC接口，可适应广播电视的5.1环绕声制作。

（六）制作效果器要求

1.混响效果器包含不低于100组混响预置、12参数程序、自动和手动定时和音符、音调长度校正。支持AES24位数字I/O，AES单线192K，自同步传入采样率不低于44.1K到192K。

2.数字效果器插件应包含Platinum、Restoration和Transform插件套装中的所有插件，还应还包括V-Comp、L3Multimaximizer、NLSNon-LinearSummer等其他更多插件。

3.人声处理效果器插件应独立或使用AAX，RTAS，VST或AU格式插件集成到DAW中，采样精度不低于64bit，支持AAX，VST，AU，RTAS等标准格式。

（七）监听系统要求

1.1监听音箱应采用广电行业中广泛使用的扬声器，满足不低于5.1声道格式的扬声器配置，同时兼容模拟音频信号和AES/EBU数字音频信号。

1.2环绕声扬声器要求额定最大SPL不低于105dB，灵敏度应不低于42Hz-25kHz(±3dB)。

1.3低音监听扬声器要求额定最大SPL不低于109dB，放大器功率：不小于300W。

2.1虚拟环绕声部分含不少于14个用于5.1环绕声混音的音频插件，包括压缩，限制，混响，空间增强，上混等。

2.2可将立体声和环绕声转换成AmbisonicsB格式，对B格式音频进行混音，并在常规立体声耳机中高保真的监听。在全球形360度声场中记录，混合和播放音频的行业标准。

3.1录音师监听耳机单元直径不小于45mm，频响范围不小于15-28000Hz，灵敏度不小于99dB。

3.2歌手监听耳机单元直径不小于40mm，频率响应不小于18Hz-20kHz，灵敏度不小于110dB。

4.耳分每通道不低于6W最大输出功率,输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配，输出具备不小于±10dB范围增益修剪控制。

（八）音源合成器要求

1.全配重88键合成器，符合人体工程学的弯音轮和调制轮，可直接控制宿主（DAW）的走带功能。

2.支持 ASIO, Core Audio, WASAPI，运行于支持 VST, AU, AAX 格式的64位宿主，不少于100个乐器与效果器和45000款声音。

（九）制作视听室扬声系统要求

1.满足不低于7.1声道格式的扬声器配置，采用广电行业中广泛使用的扬声器。

2.通道扬声器要求额定最大SPL不低于124dB、输入功率额定值不低于400W。

3.环绕声扬声器要求额定最大SPL不低于116dB、输入功率额定值不低于150W。

4.支持数字影院制式、杜比数字环绕 EX、定向逻辑数据流的解码。

5.支持环绕声扬声器矫正功能。

6.支持2.0近场监听。

（十）制作视听室视频播放系统要求

1.投影投影机要求采用激光光源和单芯片DLP技术，标称光亮度不低于6200流明，能够实现10000:1的高对比度。具备几何校正、色彩管理、多画面拼接等功能。投影机镜头配置参数不低于F值1.85-2.35的镜头。

2.透声幕幕布要求不小于230英寸的编织透声幕。透声幕钢架机构要求搭建3600x210x180mm的称重钢架结构。

3.播放服务器支持4K超高清画质与HDR视像技术。支持7.1声道、5.1声道、立体声格式的播放。具备DCI匹配的媒体处理单元，可以处理新格式对带宽的需求，满足影片格式存储播放。

（十一）制作视听室制作系统要求

1.音频工作站搭载专业级音频处理软件，对音频实现可视化编辑。

2.1音频处理器满足不小于256条语音轨道、64个通道的同时I / O、64位浮点处理的运算能力。

2.2通道要满足不小于8个模拟输入、不小于8个模拟输出、不小于8个AES / EBU I / O、不小于8个TDIF I / O的通道要求。

2.3在32位浮点格式中，满足母带处理不小于256音轨数量、不小于64音频录制的处理能力。

3.满足以雷电传输16TB的存储能力。

4.混音台满足不少于16 个电动推子 ，每个通道两个 LED 电平表（含“增益衰减”电平表） 、32 个触控旋钮、32 个 OLED 显示屏（用于标签和可视化反馈）的性能要求。

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主人声话筒 | 声音操作原理：压力梯度传感器 指向性：全向，心型，8字型等，每个中间位置指向选择 频率范围：不小于20Hz-20KHz 灵敏度在1 kHz into 1 kohm：20/28/22 mV/Pa±1dB(全向/心型/8字形） 额定负载阻抗：1000ohms 等效噪声水平，CCIR 1：26/23/25dB (全向/心型/8字形） 较大输出电压：-6dBu 供电电压(P48，IEC 61938)：48V ± 4V | 2 | 支 |
| 2 | 人声大振膜话筒 | 类型：电容压力梯度式话筒 振膜：双面大振膜 频率范围：不小于20Hz－20kHz 指向性：心型、全指向、8字型，并有6个过渡指向 灵敏度：-37dB (@ 1KHz) 声压级：(for 0.5% THD @ 1KHz) ≥132dB 等效噪声：≤16 dB（A加权） 电源：专用电源 | 2 | 支 |
| 3 | 小振膜话筒 | 声音操作原理：压力梯度传感器 指向性：心型 频率范围：不小于20Hz-20KHz 灵敏度：10mV/Pa 输出阻抗：≥50ohms 信噪比：69dB 峰值声压级（THD等于0.5%）：不小于136dB | 2 | 支 |
| 4 | 立体声话筒 | 拾音模式：心形 频率响应：不小于20Hz-20kHz 灵敏度：±2 dB@1kHz 10 mV / Pa; -40 dB re。1 V / Pa 最大输入声压级（ SPL ） 不小于146dB 输出阻抗< 200欧姆 输出接口： XLR 输出平衡原理：与主动驱动阻抗平衡 共模抑制> 60分贝 电源电源： 48V幻象电源（+ / - 4V ） | 2 | 支 |
| 5 | 合唱大振膜话筒 | 麦克风类型：电容 指向性：全方位，宽心形，心形，心形 膜片尺寸：不小于1英寸 频率响应：不小于20Hz-20kHz 最大声压级：不小于140dB 输出阻抗：200欧姆 灵敏度：23 mV / Pa 信噪比：88dB（A加权） 自噪声：6dB（A加权） | 4 | 支 |
| 6 | 鼓组动圈话筒 | 不少于1支底鼓话筒、3支动圈麦克风、2支小振膜电容麦克风、1支心形动圈麦克风，以及可选的防震架和鼓架。专为拾取鼓声、打击乐和低音乐器的声音设置适合的频率响应。采用3针XLR镀金接口。 传感类型：动圈、电容 频响范围：不小于40Hz-18KHz | 1 | 套 |
| 7 | VR录音系统 | 频率响应：不小于20 Hz至20 kHz 最大声压级：不小于120 dB（A） 使用Ambisonics技术进行录音 内置Ambisonic麦克风：4个匹配的单向电容麦克风 混合成B格式 W = FLU + FRD + BLD + BRU / X = FLU + FRD – BLD – BRU / Y = FLU – FRD + BLD – BRU / Z = FLU – FRD – BLD + BRU | 1 | 套 |
| 8 | 手持动圈话筒 | 话筒类型: 动圈话筒 指向性: 心型 频率响应: 不小于45Hz-18KHz 输出阻抗: 不小于150欧姆 连接器类型：3针XLR | 2 | 支 |
| 9 | 多功能话筒 | 换能器类型：电容 频率响应：不小于20 Hz - 20 kHz 拾音模式：心型 输出阻抗：120欧姆 灵敏度：18 mV / Pa @ 1k 话筒头技术：27.5 mm / 1.08 in GV 振膜 等效噪声级：15 dB (A加权) 信噪比：79 dB 最大声压级：不小于135 dB 动态范围：不小于120 dB 电源需求：48 V 幻象电源 连接：3针XLRm | 2 | 套 |
| 10 | 双通道话筒放大器 | 输入阻抗： 话筒 300Ω 或1200Ω 线路 20kΩ 频率响应： 60dB 增益 into 600 20Hz_20KHz 0.5dB 60dB 增益 into 600 20Hz_40KHz 3dB 等效输入噪声：话筒 60dB增益 ＜-125dB 总谐波失真：+20dBu into 600 ＜0.07% | 1 | 台 |
| 11 | 双通道话筒放大器 | 基于FET的输出 动态电平有精准的音色 带有精密部件的平衡音频通道，保持信号完整性 最小增益：不小于8.5dB 增益范围：62dB 频率响应：± 0.2 dB @ 20~30KHz 最大输出电平：+32 dBu 幻象电源： +48 V dc | 1 | 台 |
| 12 | 单通道话筒放大器 | 电路拓扑结构：不少于四个双三极管真空电子管，高压离散A类 增益范围： 麦克风：变压器平衡850/2500欧姆，0dB至+ 58dB 乐器：不平衡1兆欧，0dB至+ 30dB 线路：平衡A级20k欧姆，-27dB至28dB 输入电平和连接器类型 麦克风：26dB @ 25Hz，+ 30dB @ 1kHz平衡XLR 乐器：+ 30dB非平衡前面板插孔 线路：+ 36dB平衡XLR 输出电平：+ 30dB平衡600欧姆，直流耦合，离散A类 输出类型和增益：XLR连接器，输出调整增益-45dB至20dB | 1 | 台 |
| 13 | 八通道话筒放大器 | 前置放大器类型：固态192kHz 通道数：不小于8个 不小于8个带有空气变压器仿真功能的麦克风 所有输入均提供48V幻象电源 192kHz ADC输出通道 模拟输入：8 x XLR（麦克风），1/4“（Hi-Z乐器） 模拟输出：1 x DB-25 数字输出：2 x光学（ADAT） 时钟I / O：输入/输出 | 1 | 台 |
| 14 | 双通道均衡器 | 通道数：立体声 均衡器频段：三频段 频率响应：不小于20Hz～20kHz(±0.5dB)，@1kHz 本底噪：＜-70dBu @0dB Out Gain 输入接插口类型：XLR母头，平衡式 输入阻抗：10K Ohms 输出接插口类型：XLR卡农公头平衡输出 输出阻抗：600 Ohms 最大输出电平：+27dBu 输出电平控制：-∞～0dB 标准不小于1U机架式 | 1 | 台 |
| 15 | 双通道压限器 | 基于4000G系列调音台母线压缩部分原理图进行设计 波段式5组启动时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、1、10、30ms 波段式5组释放时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto 波段式3组压缩比控制，控制范围包括:2：1、4：1、10：1 内建2组经过特殊调校设计的高精度的VCA控制模块 VCA COUPLING 控制器功能模式可选：L、R、Mono K背光压缩表桥 频率响应：± 0.02dB @ 20~20KHz 静态噪声：<90dB 最大输入电平：+24 dBU<0.1% THD+N@ 1kHz,unity gain 最大输出电平：+24.5dBU<0.1% THD+N@ 1kHz,unity gain 信号噪声比：90dB@+4dBU 总谐波失真：0.02%@4dBU 通道隔离度：100dB@+4dBU,unity gain 动态范围：>120dB@+24dbU,unity gain 电源功耗：30W，AC 190V-240V | 1 | 台 |
| 16 | 数字音频接口 | 外形尺寸：机架安装 ★同步I / O：不小于64通道 ★A / D分辨率：24位，不低于192kHz 模拟输入：不小于2 x DB-25 模拟输出：不小于2 x DB-25 数字输入：Mini-DigiLink 数字输出：Mini-DigiLink 时钟I / O：字时钟输入/输出，循环同步输入/输出 数据I / O：2 x以太网 | 1 | 台 |
| 17 | 时钟同步器 | Sony 9针连接器，用于从支持的主机软件进行机器控制通信（与主机软件集成时） SMPTE输入； -24至+20 dBu; 200K欧姆; 平衡母卡侬 SMPTE输出：-24 dBu至+9 dBu; <5Kohms; 平衡公卡侬 VITC输入（垂直间隔时间代码）：10至40行（全行）或10至22行（单行） VITC输出：2行，第10至20行 字时钟输入/输出：1倍采样率TTL电平 超级时钟输入/输出（从时钟）：256x采样率； TTL电平 BNC母连接器 视频同步输入：NTSC / PAL格式 AES-EBU数字音频输入（AES空）：5 V p-p; 110欧姆; 平衡母卡侬 AES-EBU数字音频输出（AES空）：5 V p-p; 110欧姆; 平衡公卡侬 | 1 | 台 |
| 18 | 数字运算卡 | 同步发音数≥256（总数多达 768），音频轨道256/128/64（总数多达 768），延迟≤0.7 毫秒，乐器轨道≥256，MIDI 轨道≥512，Aux 轨道≥512，总线≥256，I/O 通道≥64（总数多达 192），处理深度32 比特浮点，混音器深度64 比特浮点 每张卡不小于256条语音轨道 每张卡不小于64个通道的同时I / O 每张卡最多可连接不少于4个高清接口 不小于64位浮点处理 连接：PCIe卡 同步I / O：每个I / O卡64个通道 数字输入：2 x Mini-DigiLink端口，1 x串行端口 数字输出：2 x Mini-DigiLink端口，1 x串行端口 | 1 | 台 |
| 19 | 音频工作站 | 不锈钢内框的铝金属机箱 ★不小于3.5GHz 8 核 Intel Xeon W 处理器，Turbo Boost 最高不小于 4.0GHz 不小于32GB (4x8GB) DDR4 ECC 内存 Radeon Pro 580X 图形处理器，配备不小于8GB GDDR5 显存 每秒不小于5.6万亿次单精度浮点运算 不小于8TB 固态硬盘 存储由 T2 安全芯片加密 不锈钢框架配支脚 不少于八个 PCI Express 扩展插槽 ★不少于四个雷电3端口 不少于两个USB-A端口 不少于两个10Gb以太网端口 | 1 | 台 |
| 20 | 工作站显示器 | 尺寸：不小于34英寸 屏幕比例：21:9 接口类型：HDMI 面板类型：IPS 亮度：不小于300cd/m2 分辨率：不小于3440×1440 | 2 | 台 |
| 21 | 监视器 | 屏幕尺寸：不小于65英寸 分辨率：不小于4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 背光源：LED 刷新率：60Hz 扫描方式：逐行扫描 | 2 | 台 |
| 22 | 录音工作站软件 | 支持不小于192 个输入/输出声道 不小于64音频录制 不小于256音轨数量 乐器 不小于128(MIDI/乐器组合音轨) MIDI 不小于512 辅助 不小于512路混响发送 母线 不小于256 视频 不小于64 多声道混合支持:单声道，立体声，环绕声，沉浸式 | 1 | 套 |
| 23 | 3D环绕声制作系统 | 支持播放B-Format 格式输出的4通道一阶（FOA），9通道二阶（SOA）或16通道三阶Ambisonics（TOA）格式 可以从20种环绕声输出中进行选择：从LCRS，5.1、7.1、9.1、13.1 不小于40种虚拟声学环境 可将不同标准的混音转换为沉浸式 使用图形XYZ垫或单独的滑块在虚拟3D环境中实时定位和移动对象的声音，以调整声音的方位角，仰角和与听众的距离 | 1 | 套 |
| 24 | 音频媒资数据存储 | 不小于16TB SATA/SAS硬盘 内置专用硬件RAID控制器 支持RAID5/RAID0/JBOD等多种RAID模式 RAID0模式下软件测试传输性能可达930MB/s | 1 | 台 |
| 25 | 立体声影视音效素材库 | 包含不小于6562个音频文件 不小于690GB素材 格式标准WAV – 24bit/96 + 192kHz 可对素材音频文件进行编辑 | 1 | 套 |
| 26 | 动效声音效素材库 | 通过不小于2000个附加嘻哈和电子乐的循环 不小于100种软件乐器，包括音乐会三角钢琴和12弦吉他等 不小于100种专业品质效果预设 不小于15种吉他放大器，包括冲浪，摇滚，沉重的蓝调和大气 | 1 | 套 |
| 27 | VR音效素材库 | 不小于104GB/558 wav文件的360°音频库 所有的环境记录均以高质量的24位/ 96 kHz wav（AmbiX）格式进行编辑和分类 每个文件均包含四个单独的通道 所有音轨都经过编码，解码 | 1 | 套 |
| 28 | 版权播放终端 | 不小于4T存储50000首原唱MV歌曲版权 内嵌Video decoder：Real Video，支持H.264、H.263、AVS、Divx、VC-1，DSS-DirecTV TS等多种视频格式解码 内嵌Audio decoder：Real Audio；可完成MPEG1/2/3、AC3、AAC、Vorbis；DTS、DolbyMsll、SRS、DTS-HD、Windows Media等多种音频格式的解码工作，支持Audio SPDIF DAC output、数字无损音效频输出 支持HDMI高清输出720P、1080i、1080P，支持3D TV； 3D硬件加速、支持OpenGL ES 2.0/1.1、OpenVG 音频AV输出:一组 录音输入:一组 | 1 | 套 |
| 29 | 病毒隔离服务器 | 便携式结构，USB和网络连接方式。 采用嵌入式linux硬件架构高速网络处理器， 网络接口：≥1*1000M电口，≥4*USB3.0接口 系统性能指标：数据传输速率≥80Mbps 系统还原功能：支持复位U-KEY还原出厂设置，一键还原 支持USB、CF、MMC、SD、MINI-SD、 RS-MMC、T-Flash、MS等接口设备。 支持WINDOWS，MAC，LINUX等操作系统。 支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等40多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。可配置“白名单”和“黑名单”相结合方式。 支持对已知文件的深度检测和特征库比对，严格过滤掉病毒伪装的文件。 支持文件类型升级及定制文件类型。 为了保护整个系统的安全性，音频处理服务平台投标人需具备该项内容。 便携式结构，USB 和网络连接方式。采用嵌入式 linux 硬件架构高速网络处理器， 文件安全传输访问方式：支持unc 共享， FTP 和 Http 三种方式访问，可通过我的电脑资源管理器或 FTP 客户端或者 Web 浏览器访问外接存储介质；内嵌 FTP 传输工具，支持客户端快速上传下载文件。 用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作。 支持文件智能学习，对于不在白名单的文件格式进行深度检测时，可以文件智能学习。 | 1 | 套 |
| 30 | 视频处理器 | 支持杜比5.1/7.1、AC3、DTS、DSD多种立体音效，声音画面同步输出 支持ARC音频回传功能，光纤、3.5mm双音频接口 分辨率：4K@60HZ 输出接口：不少于两个HDMI接口 | 1 | 套 |
| 31 | 大型数模调音台（核心产品） | 具有超级模拟话筒前级放大和信号处理 具备监听系统，支持5.1环绕监听，同时带有低音管理功能 能够直接控制数字音频工作站的录音，编辑和混音 具备TFT液晶屏，可显示工作站的状态以及插件的参数，同时还可显示调音台设置的信息 至少三组8通道LCD屏显示调音台和DAW数据 具有路由功能 ★不少于24通道推子提供数字音频工作站轨道自动化，不少于24个马达推子的紧凑框架 具备TotalRecall 功能及自动化 可与多种音频工作站一起配合，实现各种重要的录音、路由、混音以及编辑工作，包括Pro Tools、Logic Audio、Nuendo、Sonar等 可完善控制工作站的走带，包括播放、录音、快进、快退和停止等；具备导航轮，操作快捷方便 高精确的通道表桥，具备3个VU表 ★具备不少于24个超级模拟话放输入，24线路输入，24通道直接输出，8个Buss 输出，24通道Insert发送和24通道Insert 返回 不少于4组环绕声输入，4组立体声输入 至少具备2组环绕声监听输出以及2组立体声监听输出 每个通道用户都可以自定义 可进行遥控 | 1 | 台 |
| 32 | 响度监视器 | 不小于7寸高精度LCD显示屏 配备USB接口，可作为VST，Audio Units和AZZ插件表头使用 遵循主流广播电视标准，包括ITU BS.1770-4，ATSC A/85，EBU R128，TR-B32和OP-59 不小于6通道非平衡AES3数字输入，采用75欧姆BNC接口 雷达响度表，将所有重要的响度数值都能完全展现在一个屏幕内 可在DAC,CODEC和下游滤波器处识别出过载 高准度1/3倍频程实时分析仪 数字音频输入 输入1 - BNC（AES3id，S / PDIF） 输入2 - BNC（AES3id，S / PDIF） 输入3 - BNC（AES3id，S / PDIF） 输入4 - TOSLINK（EIAJ光学） GPIO 2个外部开关输入，1个继电器输出（最大100 mA，光隔离） 1/8“单声母（GPO） 1/4“立体声（2x GPI） | 1 | 台 |
| 33 | 混响效果器 | 不小于100独特的混响预置 不小于12参数程序 双专用电源 用于模拟定制设计的环形主变差动线性电源 AES 24位数字I / O AES单线192K支持 自同步传入的采样率44.1K到192K 平衡XLR模拟I / O 全平衡，直流耦合的模拟输入和输出电路 不小于6个双核ADI DSP 模拟输入A / D： 动态范围> 116 db，A加权 THD + N <.001％ 频率响应：10 Hz - 20 kHz±<0.05 dB CMRR：> 60 dB @≤1kHz 输入电平：+24 dBu 0 dBFS的最小输入电平：+4 dBu | 1 | 台 |
| 34 | 数字效果器插件 | 不小于60款音频处理插件 适用于各种应用的工具：跟踪，混合，母带，声音设计，音频恢复，创意 支持所有插件格式和音频编辑器 支持平台：Mac，PC 深度：64位 格式：AAX本机，AudioSuite，VST，AU，SoundGrid | 1 | 套 |
| 35 | 人声处理效果器插件 | 自动和手动定时和音符长度校正 自动和手动音高和音调漂移校正 扩展定时工具，可缩放和调整 可共振峰和音调调制编辑 支持MIDI文件导出 独立模式或使用AAX，RTAS，VST或AU格式插件集成到DAW中 兼容Mac和PC操作系统 Bit Depth：64-bit 格式：独立，AAX，VST，AU，RTAS | 1 | 套 |
| 36 | 主监听音箱 | 外壳低音反射，带屏蔽 HF驱动器：不小于1 x 1“ /高音单元 MF驱动器：不小于1 x 5英寸/低音扬声器 低频驱动器：不小于1 x 12英寸/低音扬声器 高频放大器：AB类，额定功率不小于200 W MF放大器：D类，额定功率不小于250 W 低频放大器：D类，额定功率不小于500 W 频率范围不小于32 Hz至22 kHz（-6 dB时） 频率响应不小于37 Hz至20 kHz±2.5 dB 最大声压级（SPL）不小于118 dB 总谐波失真（THD）0.01％ I / O：1 x 3针XLR平衡母模拟输入（10 kOhms） 1 x 3-Pin XLR AES / EBU母数字输入（110 Ohms） 1 x 3-Pin XLR AES / EBU公数字输出（110 Ohms） | 2 | 只 |
| 37 | 环绕声监听音箱 | 频率响应: 不小于42Hz-25kHz (±3dB) 放大器:不小于2x90W 高音单元: 不小于3/4" 低音单元: 不小于6.5" 交叉频率:2.0-3.0kHz 平衡输入:XLR 输入阻抗:10K-20KΩ平衡 最大声压级:不小于105分贝SPL 输入电压:220-240V | 5 | 只 |
| 38 | 低音监听音箱 | 监听系统结构：低音监听音箱 频率范围 ：不小于32Hz-100Hz 放大器功率：不小于300w 最大声压级 SPL 1m：不小于109dB peak 低音设计：带有多声道模拟音频输入及低频管理功能 低音单元：不小于10寸 | 1 | 只 |
| 39 | 虚拟环绕声监听处理器 | 包括压缩，限制，混响，空间增强等等 不小于14个用于5.1环绕声混音的尖端音频插件 包括压缩，限制，混响，空间增强，上混等 专为多通道收听环境而设计 支持平台：Mac，PC 深度：64位 格式：AAX本机，VST，AU，SoundGrid | 1 | 个 |
| 40 | 虚拟环绕声仿真插件 | 全范围（360度）跟踪头部运动 可在任何耳机上播放3D音频 支持蓝牙4.0 BLE 使用立体声耳机监听7.1、5.1以及5.0信号 提供3D空间频谱显示表，显示360°球形空间中各个方向上声音的能量和频率 支持Ambisonic B格式 | 1 | 套 |
| 41 | 同轴监听 | 类型：有源（自供电）磁屏蔽全频段立体声 响应范围：不小于90Hz-17000Hz 驱动单元阻抗：8欧姆 最大声压级：不小于104db 放大器类型：A/B类 放大器功率：60W输出功率@ .005% 总谐波失真 (1KHz) 放大器频率响应范围：22Hz-50KHz +0dB/- 3dB (90Hz-50KHz +/-0dB) 驱动单元：不小于5.25英寸 输入接口：卡侬和大三芯 | 2 | 只 |
| 42 | 监听耳机 | 连接方式：3.5mm插头 发声原理：动圈耳机 佩戴方式：头戴式 单元直径：45mm 频响范围：不小于15-20000Hz 阻抗：不小于38欧姆 灵敏度：不小于98dB | 1 | 只 |
| 43 | 耳机分配器 | 不小于6通道独立晶体管模块化设计 不小于1U轻量化机身设计 每通道高达6W最大输出功率,输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配 输入输出全平衡设计,输出具备±10dB范围增益修剪控制 半隐藏式的输出增益控制旋钮,电位器（±1.5dB） 无断点高硅低噪环形变压器,具备超低噪声和透明的监听风格设计 | 4 | 台 |
| 44 | 返送监听耳机 | 佩戴方式：头戴式 换能原理：动圈式 驱动单元：40mm动驱单元 频率响应：不小于20Hz-20kHz 阻抗：不小于32欧 灵敏度：不小于110dB | 24 | 支 |
| 45 | 合成器 | 88键触后全配重键盘 双高分辨率彩屏 支持控制Cubase、Logic 符合人体工程学的弯音轮和调制轮 支持VSTi 不少于八个触控感应式控制旋钮 每个琴键上的 RGB 灯都能够标识鼓点、键位开关、和弦、音阶等信息 智能演奏想要弹奏的音阶，可映射到键盘上 两个可自由分配功能的踏板输入口 MIDI输入/输出 2个TRS踏板输入 | 1 | 台 |
| 46 | 采样音源 | 支持 ASIO, Core Audio, WASAPI 运行于支持 VST, AU, AAX 格式的64位宿主 不小于100个卓越的乐器与效果器, 45000 款声音, 以及不小于600GB的内容大小 包含MASSIVE X, SESSION GUITARIST – ELECTRIC SUNBURST, THRILL, KONTAKT 6, 以及完整的 SYMPHONY ESSENTIALS – COLLECTION | 1 | 套 |
| 47 | 音箱校准系统 | 需要48kHz的工作频率 自动多点矫正系统 0.25寸测量 频率响应：≥20Hz-16KHz +/-1.5分贝 输出：变压器，电子平衡， 输出阻抗：200Ω 灵敏度：50毫伏/pa 噪声等效等级：22分贝 最大声压级：不小于130分贝3％THD | 1 | 套 |
| 48 | 音频工作台 | 生产工艺：采用全数控设备，经剪切，冲压，折弯加工，静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准； 加工材料：优质冷轧钢板； 空间结构：含双8U及以上机架空间； 表面处理：钢制部分经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀) | 1 | 台 |
| 49 | 人体工学椅 | 头枕：PU皮质头枕； 网布：龙纹特网； 框架：高分子尼龙加纤（背框、坐框）； 机构：双杆操控3mm加厚机构； 气压棒：BIFMA认证气压棒； 椅轮：顺滑加厚PU轮； 颜色：黑； 功能：90-120°四挡后仰锁定/升降旋转枕头/上下前后调节腰枕；扶手：4D扶手； 椅脚：高承重铝合金椅脚。 | 2 | 个 |
| 50 | 显示器支架 | 包括LX臂，扩展，桌夹和索环安装底座，7英寸杆 手臂在基座上折回至紧凑的缩回位置 夹具和索环安装基座可确保显示器和支臂的更大稳定性 含用于缆锁的防盗锚孔 安装标准：VESA FDMI MIS-D，100/75 | 1 | 个 |
| 51 | 监视器支架 | 左右调节度：±90°以内 承重：不小于45kg 挂架材质：冷轧钢板 有水平仪 适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向） | 3 | 个 |
| 52 | 重型音箱支架 | 高度调整：72厘米至120厘米（28英寸1/4-48英寸） 表面处理：缎面黑色粉末涂层 材质：优质钢材 承重：不小于80KG | 2 | 个 |
| 53 | 环绕声音箱支架 | 高度：不小于1520-2300mm 材质：优质钢管 承重：不小于80KG | 5 | 个 |
| 54 | 标准话筒支架 | 工业级离合器和滚珠旋转 黑色落地式话筒支架，压铸底座 高度：不小于900-1605mm 臂长：不小于840mm | 24 | 个 |
| 55 | 标准乐谱支架 | 烤漆工艺，漆色均匀，防污防水 高强度钢管，防滑脚套 高度：不小于940-1420 mm 面板尺寸：不小于475(W)×345(D) mm | 12 | 个 |
| 56 | 大型配重话筒架 | 动臂长度：不小于107-187cm 支架侧螺丝直径：1/2英寸 支座侧面螺丝直径：3/8英寸 | 2 | 个 |
| 57 | 话筒防喷罩 | 柔性金属鹅颈管 尺寸：直径15.5cm 臂长：不小于37cm 可夹：5cm | 16 | 个 |
| 58 | 音频信号缆 | 音频线 2芯屏蔽 不小于500米 电源线 3*2.5 不小于200米 网线 6类 不小于200米 视频线HDMI 不小于20米 | 1 | 套 |
| 59 | 模拟多芯缆 | 导体数：24根 线径：17.4mm 导体铜丝数量：7根 导体铜丝直径：0.18mm 导体截面积：0.18m㎡/25AWG 绞矩：25mm | 100 | 米 |
| 60 | 音频接插件 | 卡农公、母头 不小于30对 DB25针头 不小于20套 焊锡、热缩管、线号、扎带 一批 | 1 | 套 |
| 61 | 音频跳线盘 | 每通道可单抽接地 加固金属外壳 改逬的触点设计，减少连接时卡住插头的可能 多功能设计，经济适用的1/4"模块化跳线板，芾网行插口 48个平衡通道芾PCB全布线插口（24个垂直安装PCB板），24对前端通道和后部24对通讯通道 插口PC卡包含4个芾不变色触点的平衡1/4"插口，安全保持，无须使用蝾帕-不掉落，损坏，丢尖部件 单抽油取PC板，简单实现变更结构 标准活口镀灰色，易于识别 包含4个指示芾，用于前面或后部面板 | 2 | 台 |
| 62 | 音频跳线 | 导体数：2根 标准线径：5mm 导体截面积：0.18mm/25AWG 导体铜丝数置：16根 导体铜丝直径：0.12mm 绞矩：21mm 线芯直流电阻：10.7Q/100m | 24 | 跟 |
| 63 | 时序电源 | 可控制电源：不小于16路 额定输出电压：交流220V 、50Hz 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 50/60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 | 2 | 台 |
| 64 | 电源净化器 | 最大输出电流：10A 连线：2.5m，可移除，IEC母头到Schuko公头 两个多路LED可调光灯 尖波保护模式：SMP，火线到零线，零接地泄漏 最大持续操作电压：274V 允通电压：376V 峰值(PK)/266V有效值(RMS)@ 3,000A 噪音衰减(横向模式):10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100kHz, 50 dB @ 500 kHz BNC连接头： 12VAC 500MA最大(不包括灯) | 1 | 台 |
| 65 | 移动调音板 | 采用多层材料进行声学处理，外表穿孔面板除声学作用外还具备高端的装饰效果，边框采用带线条铝合金，整体美观可拆卸减震安装方式。 降噪系数≥NRC=0.85 吸声构造的吸声性能≥1级 须提供实用新型专利证书； 须提供产品检测报告。 | 4 | 块 |
| 66 | 通道扬声器 | 两路双向放大 标称覆盖角：90度(水平) x (垂直)＋20至-30度(垂直) 频率范围：不小于32Hz-16KHz 阻抗：4Ω 灵敏度：不小于98 dB 两个15英寸高效率低音扬声器，带状线音圈 输入功率：不小于400W | 3 | 只 |
| 67 | 环绕声扬声器 | 不小于8英寸低音扬声器 不小于1英寸高音扬声器 频率范围（-10dB）：不小于60 Hz至20 kHz 额定功率下最大SPL：不小于116 dB 额定阻抗：8欧姆 灵敏度：不小于90 dB 输入连接器：5路接线柱 | 12 | 只 |
| 68 | 通道低音扬声器 | 频率范围（-10 dB）：不小于29 Hz至170 Hz 灵敏度：不小于98 dB 最大峰值SPL：不小于130 dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：不小于200 W 不小于18英寸低频驱动器 | 2 | 只 |
| 69 | 功率放大器 | 两通道不小于800W @4Ω功率放大器 频率响应：不小于20Hz-20kHz 8欧姆额定输出时的灵敏度：1.4V，4欧姆额定输出时：1.2V，2欧姆额定输出时：1.0V 信噪比：100db（A加权） 阻尼系数从20 Hz到400 Hz优于500 串扰>低于额定功率70 dB，20 Hz至1 kHz，A加权 输入阻抗（标称）20k欧姆 | 4 | 台 |
| 70 | 环绕声处理器 | 不少于4个AES 25针D型母接头可提供四路 AES/EBU 声道对输入 输入阻抗：110Ω 平衡 1 个 AES BNC 公接头，非平衡但浮动，符合 AES-3id-1995/SMPTE 276M 输入阻抗：75Ω 数字 Toslink 接头 八声道 25 针 D 型母接头，平衡模拟，10K 差分输入阻抗 两声道 RCA 接头，21K 输入阻抗，可调节输入电平 XLR 接头，标准引出线，10K 差分输入阻抗，12 V 幻象电源，可调节增益 不少于八声道 25 针 D 型公接头，平衡浮动模拟，100Ω 差分输出阻抗 始终为备选用途（例如，HI 和 VI-N 传送器）传输 4 路 AES 输入的声道对 7/8，该固定电平输出不带 EQ 且不受衰减器控制 | 1 | 台 |
| 71 | 音箱校准话筒 | 系统：包括Windows，OS X 可测量方面：实时频率分析-RTA，频率响应-SPL，2D / 3D瀑布图，SPL表，频谱图，延迟对准 随附附件：高质量的驻极体麦克风，USB麦克风放大器，电缆（USB 3m，4m麦克风，XLR-RCA 5m），麦克风支架，铝制运输箱 | 1 | 个 |
| 72 | 桌面监听 | 双功放有源音箱 最大声压级：不小于104dB 频率响应精度：± 2.0 dB (54 Hz - 20kHz) 输入格式：模拟 单元:低音：5"高音：3/4" metal dome 频率响应：不小于47 Hz – 25 kHz (-6 dB) 功放功率：低音：不小于50W，高音：不小于50W（D类） | 2 | 只 |
| 73 | 影院框架透声幕布 | 投影幕料：新一代高清编织透声幕 可选边框：常规边框/10mm窄边框/无边框（全面屏） 投影尺寸：不小于230寸 可视角度：160° 增益倍数：1.0 | 1 | 快 |
| 74 | 透声幕金属框架 | 搭建不小于3600x210x180mm钢架结构 | 1 | 套 |
| 75 | 透声幕承重结构 | 搭建地面承重层 搭建高度1200mm的地墩 | 28 | 平米 |
| 76 | 透声幕减震吸音模块 | 采用多层材料进行声学处理，外表穿孔面板除声学作用外还具备高端的装饰效果，边框采用带线条铝合金，整体可拆卸减震安装方式。 降噪系数≥NRC=0.85 吸声构造的吸声性能≥1级 | 5 | 块 |
| 77 | 激光投影机 | 投影技术 DLP ★标称光亮度 不小于6200流明 标准分辨率 WUXGA(1920×1200) ★投影光源 激光 屏幕宽高比例 16:10 投影方式 正投，背投，吊顶 技术类型及规格 0.67英寸芯片 标称光亮度均匀值 90% 对比度 10000:1 | 1 | 台 |
| 78 | 投影机镜头 | F值1.85-2.35 焦距（f）14.7-19.7毫米 | 1 | 台 |
| 79 | 投影机支架 | 垂直校正角±5° 水平倾斜校正角±5° 水平转弯校正角度±5° 水平滑动量±50 mm 向前（向后滑动量）±50毫米 垂直滑动量±50 mm | 1 | 台 |
| 80 | 投影色彩管理器 | 高端技术和人体工程学多功能测量设备 校准和配置所有现代显示器和投影机技术（包括 LED 和广色域 LCD） 对白点、亮度、对比度比率、伽玛等的无限控制 多个显示器和工作组配置 对环境照明条件的测量、补偿和持续监控 Flare Correct-测量和补偿显示器的表面眩光 自动显示器控制（ADC）用于调整显示器的硬件以加速过程并消除手动调整 显示器质量检查和长期趋势 | 1 | 台 |
| 81 | 环绕声播放器 | 音频系统：最大 96 kHz/32 位（7.1 声道） 2个USB插槽 播放：FLAC/WAV/ALAC/AIFF/DSD (DFF、DSF)/WMA/AAC/MP3 MKV(H.264/HEVC)/MP4 (H.264/HEVC)、TS (MPEG-2/H.264/HEVC) PS (MPEG-2)/AVCHD/AVCHD 3D JPEG/MPO 高画质：HDR、HDR10+、杜比视界、混合对数伽玛 (HLG)、HDR 优化器、增强投影模式 Digital Tube Sound Y（最高 192 kHz/32 位） 环绕重制*9 Y（最高 192 kHz/32 位） 2个HDMI输出 视频系统：PAL/NTSC 电源：220-240 伏交流电，50 Hz | 1 | 台 |
| 82 | 播放服务器 | DCI匹配的媒体处理单元 媒体处理单元可以处理新格式对带宽的需求 不小于4TB影片格式存储空间 | 1 | 台 |
| 83 | 数字音频工作站 | 不锈钢内框的铝金属机箱 ★不小于3.5GHz 8 核 Intel Xeon W 处理器，Turbo Boost 最高不小于 4.0GHz 不小于32GB (4x8GB) DDR4 ECC 内存 Radeon Pro 580X 图形处理器，配备不小于8GB GDDR5 显存 每秒不小于5.6万亿次单精度浮点运算 不小于8TB 固态硬盘 存储由 T2 安全芯片加密 不锈钢框架配支脚 不少于八个 PCI Express 扩展插槽 ★不少于四个雷电3端口 不少于两个USB-A端口 不少于两个10Gb以太网端口 | 1 | 台 |
| 84 | 工作站显示器 | 屏幕尺寸：不小于23.8英寸 最佳分辨率：不小于1920x1080 屏幕比例：16:9 高清标准：1080p 背光类型：LED背光 静态对比度：1000:1 亮度：不小于250cd/㎡ | 2 | 台 |
| 85 | 音频处理卡 | 同步发音数≥256（总数多达 768），音频轨道256/128/64（总数多达 768），延迟≤0.7 毫秒，乐器轨道≥256，MIDI 轨道≥512，Aux 轨道≥512，总线≥256，I/O 通道≥64（总数多达 192），处理深度32 比特浮点，混音器深度64 比特浮点 每张卡多达256条语音轨道 每张卡多达64个通道的同时I / O 每张卡最多可连接4个高清接口 64位浮点处理 连接：PCIe卡 同步I / O：每个I / O卡64个通道 数字输入：2 x Mini-DigiLink端口，1 x串行端口 数字输出：2 x Mini-DigiLink端口，1 x串行端口 | 1 | 台 |
| 86 | 音频软件 | 在32位浮点格式中，以更大动态余量录制和以更高解析度的声音进行母带处理 支持多达 192 个输入/输出声道 (多达 768 ) （单声道或立体声）64 音频录制 (同时最大音轨数量) 256 乐器 128 (MIDI/乐器组合音轨) MIDI 512 辅助 512 路混响发送 母线 256 视频 64 多声道混合支持:单声道，立体声，环绕声，沉浸式 | 1 | 套 |
| 87 | 通道处理系统 | 高性能AD / DA转换器 192kHz AES / EBU和S / PDIF单线 ADAT S / MUX II和S / MUX IV（机箱和扩展卡） 输入上的“曲线”模拟限制电路 不小于8个模拟输入（使用DB-25） 不小于8个模拟输出（使用DB-25） 不小于8个AES / EBU I / O通道（支持192kHz单线和双线） 不小于8个TDIF I / O通道 不小于8个通道的ADAT I / O（支持S / MUX II和IV） 附加的数字I / O：2个AES / EBU I / O通道（支持192kHz单线），2个S / PDIF I / O通道，8个ADAT I / O通道（支持S / MUX II和IV） 一个空托架用于I / O扩展 | 1 | 台 |
| 88 | 同步时钟接口 | Sony 9针连接器，用于从支持的主机软件进行机器控制通信（与主机软件集成时） SMPTE输入； -24至+20 dBu; 200K欧姆; 平衡母卡侬 SMPTE输出：-24 dBu至+9 dBu; <5Kohms; 平衡公卡侬 VITC输入（垂直间隔时间代码）：10至40行（全行）或10至22行（单行） VITC输出：2行，第10至20行 字时钟输入/输出：1倍采样率TTL电平 超级时钟输入/输出（从时钟）：256x采样率； TTL电平 BNC母连接器 视频同步输入：NTSC / PAL格式 AES-EBU数字音频输入（AES空）：5 V p-p; 110欧姆; 平衡母卡侬 AES-EBU数字音频输出（AES空）：5 V p-p; 110欧姆; 平衡公卡侬 | 1 | 台 |
| 89 | 数据存储 | 扩展接口: 雷电接口 存储介质: 磁盘 容量不小于16TB | 1 | 台 |
| 90 | 环绕声制作效果器 | 用于处理，混合和增强环绕声混音的完整工具集 包括不小于14种环绕声插件 软件类型：环绕声处理 平台：Mac，PC 升级/完整：完整 位深度：64位 格式：AAX本机，VST，AU，SoundGrid | 1 | 套 |
| 91 | 数字混音台 | 不小于32个触控旋转编码器 - 全部配有三色LED功能指示灯，实现声像控制、增益控制、插件参数调整（16通道控制、16个可分配按钮） 不小于32个高分辨率OLED显示器 - 方便查看通道名称/编号、电平数据明细（从单声道到5.1立体声）、参数名称/数值、当前自动化模式等 每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键 • 不小于16个通道条-全部配触控推子和10段码信号电平表 触控条方便轻松访问走带控件；如需全面掌控慢进轮/梭进轮，还可配合使用S3和Artist Transport 各种专用按钮和开关 - 实现导航、自动化、控件分配和软件控制 内置4x6 AVB Core Audio 接口 - 包括两个XLR麦克风/线路输入、2个TRS线路输入、2个XLR 线路输出、2个TRS 线路输出和立体声耳机输出 通道条/推子:1 个“Attention”通道，带有一个触感电动推子 1 个十阶电平表，带有前淡变和后淡变电平表选项 浏览: 转轮有完整的走带控制键部分 其他控制键: 32 个硬件按钮对应各种模式选择功能，2 个可编程触摸条，16 个可编程功能键 | 1 | 台 |
| 92 | 音箱线缆 | 导体数：2根 标准线径：8.5mm 导体截面积：1.5mm 导体铜丝数量：189 根（每个导体） 导体铜丝直径：0.1 mm （每根） 导体最大电阻：13.5Ω / 1Km ( 20°C 时） 导体最小电阻：0.009Ω / 1Km ( 70°C 时） | 500 | 米 |
| 93 | 混音工作台 | 专业S6级数字控制台定制； 大型拼装钢木结构； 设计符合人体生理学和声学要求； 安装方便快捷,适合周边设备的安装； 后部设有走线孔与线槽，方便布线与设备安装，生产工艺采用全数控设备，经剪切、冲压、折弯加工，静电喷塑工艺； 长度：2米以上； 材质：优质冷轧钢板； 装饰部分材质为：优质高密度板； 表面钢制部分须经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑。 定制钢架台 播放设备可移动 | 1 | 项 |
| 94 | 混音工作椅 | 头枕：PU皮质头枕； 网布：龙纹特网； 框架：高分子尼龙加纤（背框、坐框）； 机构：双杆操控3mm加厚机构； 气压棒：BIFMA认证气压棒； 椅轮：顺滑加厚PU轮； 颜色：黑； 功能：90-120°四挡后仰锁定/升降旋转枕头/上下前后调节腰枕；扶手：4D扶手； 椅脚：高承重铝合金椅脚。 | 2 | 套 |
| 95 | 音箱支架 | 专为环绕声设计的壁挂式支架 每箱包含两个支架 | 12 | 个 |
| 96 | 音频信号缆 | 音频线 2芯屏蔽不小于500米 电源线 3*2.5不小于200米 网线 6类不小于200米 视频线HDMI不小于20米 | 1 | 套 |
| 97 | 模拟多芯缆 | 导体数：24根 线径：17.4mm 导体铜丝数量：7根 导体铜丝直径：0.18mm 导体截面积：0.18m㎡/25AWG 绞矩：25mm | 100 | 米 |
| 98 | 音频接插件 | 卡农公、母头 不小于30对 DB25针头 不小于20套 焊锡、热缩管、线号、扎带 一批 | 1 | 套 |
| 99 | 时序电源 | 可控制电源：8路 额定输出电压：交流220V 、50Hz 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 50/60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 | 4 | 台 |
| 100 | 电源净化器 | 最大输出电流：10A 连线：2.5m，可移除，IEC母头到Schuko公头 两个多路LED可调光灯 尖波保护模式：SMP，火线到零线，零接地泄漏 最大持续操作电压：274V 允通电压：376V 峰值(PK)/266V有效值(RMS)@ 3,000A 噪音衰减(横向模式):10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100kHz, 50 dB @ 500 kHz BNC连接头： 12VAC 500MA最大(不包括灯) | 1 | 台 |
| 101 | 台阶及坐席 | 搭建三层台阶，提供不少于20个座椅 | 1 | 套 |
| 102 | 地毯 | 工艺: 机器织造 原料成分: 化纤丙纶 阻燃等级 | 100 | ㎡ |

注：

1.本项目的核心产品为大型数模调音台。

2.本次采购项目实施地点为新建大楼，新大楼平面格局、需要配套的设备、耗材以及现场布线、设备安装环境，投标人需自行现场踏勘。

3.未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果，由投标人自行承担。采购人勘查联系人：章俊龙，联系方式：15968137088。

4.现场装修及其他施工方配合：本次项目部分系统基础管线预埋需与机房装修及其他施工方配合，要求本项目定标后，立刻派遣人员驻场，协助机房装修及其他施工方实施单位完成对接工作。

5. 投标人不得提供厂家停产货物或2018年之前生产的货物，软件部分要求是最新版本。

6.投标文件应对技术指标要求有明确的响应，针对招标要求如实描述是否偏离。

##### ★7.本项目为交钥匙工程，投标供应商须承诺在主要设备清单的基础上，保证系统完备，满足业主使用需求、符合行业标准、保证本项目的顺利实施。如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，需报设计单位、采购人审核后方可实施。

四、整体集成要求

（一）系统布局要求

1.投标方提供设备设施摆放的设计图纸，包括：机柜设备分布图、操控台布置图、制作视听室台阶与坐席效果图。设备设施布局合理。

2.要求布线整齐规范；在线缆的两端、应装上线号和塑封标签；线缆标号应设计合理，易于观察，易于理解且不易磨损脱落；线号与图纸相符；线缆走线整齐美观，不同功能线缆，应留足间距。

3.对于不同信号类型的线缆采用不同颜色做区分。

4.所有线材均要满足传输距离的要求，线缆技术指标符合国家新闻出版广播电影电视总局相关标准。

5.所有线缆要求达到阻燃B1级及以上要求。

（二）项目实施计划

1.★中标通知书签发日即为项目经理入驻现场日，配合现场装修实施单位做好前期预埋指导工作。并和采购人商定设备安装、应用部署等项目有关具体方案。

2.本项目定标后，要求投标人接到中标通知书后备货，接到施工通知书后30天内完成安装调试并投入使用。

3.投标方须根据前述工作阶段规划和采购人具体要求，设计实施方案。制定详细的项目实施计划和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，供采购人核实和掌控软件研发、实施准备、现场施工的进度和质量。每个阶段的阶段性工作成果经采购人检查并确认后方可进入下一工作阶段。

4.进场施工阶段，中标人应严格遵守相关操作规范和制度，在不影响其他项目施工和已建成系统及原有系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

5.中标人需为本项目成立独立于其它项目的专门工作组，项目组成员不得兼任其他项目直到本项目完成初验。项目组包含足够数量的现场实施人员，分别拥有丰富的设计、研发、实施、测试经验的工程师，协同负责本项目各执行阶段的整体工作。

6.项目全程运行过程中，采购人将根据进度要求安排各种形式的检查以确认相关成果和工作进展，投标方应积极配合采购人开展此项工作，并将所需费用计入项目成本。

★8.本项目为交钥匙工程，投标供应商需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足业主使用需求，确保不漏项。

五、质量保障及售后服务

1.系统建成后，应根据本系统实际应用需求免费进行软件完善和升级工作，同时承诺软件终身免费升级，硬件升级价格优不高于本项目合同价。

★2.要求提供驻场人员2年及以上常驻，做到能及时处理与解决系统可能发生的各种故障，确保系统运行正常。驻场人员须为本项目的技术人员，驻场期以项目验收完成为起点开始计算。驻场人员须为录音相关专业毕业，且须具备录音师协会颁发的相关证明技术能力的证书。

3.提供3年及以上原厂质保，质保期自验收合格之日起计算。在质保期之内，投标方对任何质量问题产品进行免费更换。

4.中标人应确保能为在使用期内的所有设备提供备品备件。系统正常运行满一年后，投标方应提供7×24小时的服务热线，并能承诺在接到故障电话后响应时间小于30分钟、在24小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障予以解决。

六、项目用户培训

中标人在系统初验前根据采购人实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标人应免费提供不少于30日的现场人数不限的免费培训（需提供具体培训方案）,培训内容应包含有软硬件操作、技术维护、 配套课件及课程资源等培训。培训要求在相应系统操作区域开展，培训前准备好完整的技术文档，直至受训人员掌握为止。

七、项目验收

1.本项目在投入使用并稳定运行三个月后进行终验，中标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。所有第三方单位检测与验收相关费用均由中标人承担。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换相关零部件，甚至于更换产品，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

2.验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备和资料都已提交并得到接受。

八、付款方式

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后15日内支付到合同总金额的30%，完成设备验货后支付到合同总金额的50%，初验后支付到合同总金额的80%，终验后支付到合同总金额的100%。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2020-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修   年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，验收合格后15天内支付合同总金额的70%。

第七条：履约保证金

按合同总价5%计取，双方签订合同后5个工作日内由乙方交由甲方。履约期结束后，由甲方在到期后的5个工作日内无息退还。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向杭州市富阳区财政局政府采购监管科直接提出支付申请，并要求对采购人违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：2020年  月  日

签约地点：

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案打分： 1、针对本项目详细论述系统架构、场地布置、业务流程等说明重点、难点分析及解决方案；（0-3分） 2、针对本项目详细论述现场强弱电系统情况，根据提供强弱电设计图纸的情况评分；（0-3分） 3、详细说明总体供货部署，以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分） |  |
| 2 | 方案吻合度 | 根据整体方案的先进性（0-2分）、合理性（0-2分）、成熟性（0-1分）、拓展性（0-1分）、与采购需求的吻合程度（0-1分）给分。（0-7分） |  |
| 3 | 现场讲解 | 详细阐述系统总体设计、建设思路，包括系统架构、设备配置、进度安排等，并按专家提问针对本项目进行现场讲解，根据讲解情况进行打分。（0-5分） |  |
| 4 | 投标主要产品技术性能 | 根据所投核心产品等产品的配置及技术参数，结合下面情况给分： 投标人所投的大型数模调音台的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-5分） 2、投标人所投的数字混音台的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-3分） 3、投标人所投的数字音频接口的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-3分） 4、投标人所投的音频工作站及软件的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标；（0-3分） 5、投标人所投的其他设备的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标。（0-2分） 注：以上须提供官方彩页或官网产品详细介绍等证明材料，不提供证明材料不得分。 |  |
| 5 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得9分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-9分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） |  |
| 6 | 人员安排 | 1、为保证本项目按期完工，投标人承诺成立专门针对本项目施工的项目组，项目组成员不得兼任其他项目，直到本项目完成初验；（0-1分） 2、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）评分；（0-2分） 3、要求承诺免费安排1名专业技术人员（本项目组成员）常驻电视台提供现场技术保障二年及以上，二年得0分，每增加一年得2分，最高得2分。（0-2分） |  |
| 7 | 售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期三年及以上，满足要求提供三年的得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年得1分，最高得2分。（0-2分） 2、①根据保修期内的维保服务内容、服务措施、服务响应时间长短等给分；（0-1分） ②针对本系统出现严重安全隐患或故障时，提供完善的应急售后保障方案;（0-1分） ③投标人在本地区的备件备品的品种和数量等情况。（0-1分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。（0-1分） 4、承诺提供针对本项目主要产品（大型数模调音台、数字混音台、数字音频接口）的原厂服务的，每个得1分，最高得3分。（0-3分） |  |
| 8 | 投标人综合实力 | 投标人综合实际情况、专业技术能力、专业施工设备、具备行业内专业资质等相关情况评分。（0-3分） |  |
| 9 | 类似业绩 | 投标人需要提供2017年起至今的类似业绩案例。每提供1个有效业绩（合同）得0.5分，最多得4分。（0-4分） 注：须提供合同及验收单复印件及用户联系方式并加盖投标人公章(应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章，不提供或提供信息不全的，不得分)。 |  |
| 10 | 投标文件质量 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） |  |

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

2019年度资产负债表等财务报表资料文件

(新成立的公司，必须提供情况说明)

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附授权代表的身份证件正反扫描件：

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-  ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

具有良好商业信誉特别声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2020-

| 产品名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （未响应、负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

##### 1.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

##### 2.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

##### 3.用数量来表示的需求，如与招标文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购单位联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                    项目编号：FYZC2020-

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学历 | 担任职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

设备投入一览表

项目名称：                       项目编号：FYZC2020-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（9）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（10）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：        年    月    日

注：投标人为小型、微型企业的，同时提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务;或投标人为小型、微型企业的，同时本项目中所投所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，不予享受价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

报价一览表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 名称 | 产品品牌 | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务/质保要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造，该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2、投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务;或投标人为小型、微型企业的，同时本项目中所投所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、可自行增减费用项。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：